Załącznik nr 1

do Uchwały nr XX/97/08

Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym

z dnia 11 września 2008r

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY 
SKARŻYSKO KOŚCIELNE

Skarżysko Kościelne 2008

Spis treści:

1. Wstęp

2. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

3. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami

zawierającymi azbest

4. Charakterystyka gminy Skarżysko Kościelne

5. Ilość i stan wyrobów zawierający azbest na terenie Gminy Skarżysko

Kościelne

6. Finansowe aspekty realizacji programu

7. Podsumowanie

Załączniki:

Nr 1 – Wykaz aktów prawnych

Nr 2 – Wykaz firm

Nr 3 – Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest

- Wstęp

Azbest to grupa wielu minerałów, występujących w formie włóknistej. Nazwa ta dotyczy ogółu minerałów krzemionkowych tworzących włókna. Włókna azbestu cechują się nadzwyczajną wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działania czynników fizycznych i chemicznych. Produkty wykonane z azbestu są ognioodporne, kwasoodporne, odporne na korozję i mają właściwości dźwiękochłonne.

Na podstawie wykopalisk dokonanych w Finlandii stwierdzono, że azbest był stosowany już ok. 4500 lat temu. W Europie Południowej jest znany już od ponad 2500 lat. W XV-XIX wieku azbest dodawany był do różnych surowców w celu uzyskania knotów do świec, niepalnego papieru, skóry, wyrobów tekstylnych, płaszczy żołnierskich.

Dzięki unikalnym właściwościom, w kolejnych latach azbest był wykorzystywany jako surowiec do produkcji ponad 3000 wyrobów. Wykorzystywano go szczególnie w budownictwie jako: pokrycia dachowe, osłony elewacyjne ścian, przewody kominowe, rury wodociągowe

i kanalizacyjne. Ze względu na złe przewodnictwo ciepła i prądu był wykorzystywany jako materiał izolacyjny. Poza tym był stosowany do produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, a także produkcji farb, klejów, płytek podłogowych, smarów, pokostów, lepików, do filtrów w przemyśle piwowarskim i farmaceutycznym oraz wojskowych masek p/gazowych. Dzięki ogniotrwałości i izolacyjności termicznej stosowano go do wyrobu tkanin i farb ogniotrwałych. Chryzolit, który jest uznawany za mniej szkodliwy jest nadal stosowany w USA. Aktualnie azbest wykorzystuje się do produkcji silników rakietowych w amerykańskim programie wahadłowców kosmicznych oraz w przemyśle okrętowym.

W Polsce brak jest złóż azbestu. Azbest wykorzystywany do produkcji był w przeszłości importowany z byłego ZSRR i Kanady. W latach siedemdziesiątych XX wieku sprowadzano rocznie nawet ok. 100 tys. ton azbestu, z czego ok. 85 % wykorzystywano do produkcji pokryć dachowych i elewacji budynków. Pozostały azbest był stosowany do: produkcji rur azbestowo-cementowych (ilość szacuje się na około 600 tys. ton), w hutnictwie i przemyśle ceramicznym (ok. 60 tys. ton). Masę wyrobów małogabarytowych, będących w użyciu ocenia się na 100 tys. ton.

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Pył jaki powstaje podczas wydobycia i przerobu azbestu, a także podczas użytkowania wyrobów zawierających ten materiał, należy do bardzo niebezpiecznych trucizn. W „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. został umieszczony zapis nakazujący usunięcie azbestu ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku.

Podstawowym celem programu jest oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko w terminie do 2032 r.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne określa zasady wspierania przedsięwzięć związanych z realizacją ogólnopolskiego programu na terenie gminy i stanowi realizację zadania zapisanego w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Skarżysko Kościelne.

Celem programu jest:

- spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem,

- spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko 
i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych zgodnie z przepisami prawa.

- Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, przyjmując jako kryterium zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu.

•Klasa I obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m³ definiowane jako„miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe.

•Klasa II obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m³ definiowane jako„twarde”, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Natomiast niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Z zaliczanych do tej klasy wyrobów najbardziej w Polsce rozpowszechnione są płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płyty azbestowo-cementowe „karo” stosowane jako pokrycia dachowe, szczególnie na terenach wiejskich oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich.

Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Biologiczna agresywność pyłu azbestu zależy od stopnia penetracji i ilości włókien w dolnej części układu oddechowego. Wyroby azbestowe stwarzają zagrożenie dopiero wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Dochodzi do tego najczęściej w wyniku  poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, a także wskutek naruszania struktury wyrobu.

Szkodliwość włókien azbestowych zależy od długości i średnicy włókien. Większe włókna są mniej szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne dla organizmu ludzkiego są włókna o długości >5µm i średnicy <3 µm, przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w do płuca i w wyniku wieloletniego podrażnienia komórek wywołują nowotwory. Włókna takie powstają najczęściej podczas ścierania wykładzin hamulcowych i sprzęgłowych samochodów starszego typu.

Pojawienie się patologii będących następstwem ekspozycji na pył azbestu jest uzależnione od rodzaju ekspozycji. Ekspozycja może być: zawodowa, parazawodowa i środowiskowa. Różnią się one wielkością stężeń włókien, rozmiarami włókien, długością trwania narażenia, skutkami dla zdrowia i wielkością ryzyka wystąpienia nowotworów złośliwych. Narażenie zawodowe na pył może być przyczyną chorób takich jak:

- pylica azbestowa (azbestoza) – jest to śródmiąższowe zwłóknienie tkanki płucnej z obecnością ciałek lub włókien azbestowych. Ciężkość azbestozy zależy od kumulowanej dawki włókien azbestu i okresu jaki upłynął od pierwszego narażenia. Procesy zwłóknieniowe przebiegają bardzo wolno – objawy kliniczne pojawiają się najczęściej dopiero po 10 latach. Choroba ta przejawia się suchym, męczącym kaszlem, dusznością wysiłkową, bólami w klatce piersiowej oraz objawami nieżytu oskrzeli i rozedmy płuc.

- zmiany opłucnowe – występują już przy niewielkim narażeniu na włókna azbestowe.  Mogą występować pod postacią blaszek, zgrubień i odczynów wysiękowych. Zgrubienia opłucnej towarzyszą zwykle procesom włóknienia sąsiadującej tkanki. Zmiany opłucnowe powodują ograniczenie funkcjonowania płuc, a także zwiększają ryzyko zachorowania na raka oskrzeli i międzybłoniaka opłucnej.

- rak płuc –  to najpowszechniejszy nowotwór wywołany przez azbest. Azbestowe zmiany nowotworowe mają tendecję do umiejscowienia się w dolnej części płuca, w przeciwieństwie do innych nowotworów, które w większości umiejscawiają się w górnej części płuca.  Ekspozycja na azbest powoduje powstawanie międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Choroba ta jest postępująca i prowadzi do śmierci. Okres rozwoju może wynosić nawet 25 – 40 lat, a śmierć następuje po dwóch latach od wystąpienia objawów. Nowotwór rozwija się najczęściej u osób zawodowo narażonych na kontakt z azbestem, a także u osób mieszkających w okolicach kopalni i zakładów przetwórstwa azbestu. Najczęściej raka płuc wywołuje azbest amfibolowy. Ilość wykrywanych tego typu nowotworów zwiększa się o około 10% rocznie.

- międzybłoniak opłucnej – jest to rzadko występujący nowotwór złośliwy. Jest to choroba trudna do zdiagnozowania, charakteryzująca się wysoką śmiertelnością oraz krótką przeżywalnością wynoszącą około jednego roku od momentu wystąpienia najczęstszych objawów klinicznych w postaci trudności oddechowych, bólów w klatce piersiowej, kaszlu, wysięku w jamie opłucnej. Nowotwór ten występuje najczęściej u osób powyżej 65 roku życia. W Polsce z powodu międzybłoniaka opłucnej umiera rocznie około 120 osób.

W ekspozycji parazawodowej i środowiskowej na pył azbestu głównym skutkiem jest międzybłoniak opłucnej i wzrost ryzyka raka płuca.

- Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Regulacje prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku, są zamieszczone w aktach prawnych które przedstawiono w załączniku nr 1.

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach do końca grudnia 2032 roku. W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Podstawowe obowiązki organów samorządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono poniżej.

Obowiązki  gminy:

- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest),

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu,

- zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami zawierającymi azbest),

Obowiązki   właścicieli,  zarządców   lub   użytkowników nieruchomości:

- kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

- przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,

- sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub wójtowi gminy (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) oraz aktualizacja informacji o :

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca, w zależności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu,  stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.

W rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, założono wykonanie inwentaryzacji  oraz dokonanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest na 2004r.                      Od tego też roku właściciele i zarządcy obiektów zobligowani są do przekazywania marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach, których wykorzystanie zakończono.

Przepisy w sposób bezpośredni nie precyzują, kto może być wykonawcą prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, biorąc jednak pod uwagę obowiązki jakie postawiono przed wykonawcą, wnioskować należy, że tego typu prace powinna wykonywać wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Przewidują one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi.

Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Charakterystyka gminy Skarżysko Kościelne

Gmina Skarżysko Kościelne położona jest w województwie świętokrzyskim w powiecie skarżyskim. Graniczy z gminami:

- województwa mazowieckiego: gminami Mirów i Szydłowiec (powiat szydłowiecki)

- województwa świętokrzyskiego: Skarżysko-Kamienna (powiat skarżyski), oraz gminami Wąchock i Mirzec (powiat starachowicki),

Gminę tworzą miejscowości: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Lipowe Pole Skarbowe, Lipowe Pole Plebańskie, Świerczek, Majków, Michałów i Kierz Niedźwiedzi.

Powierzchnia gminy wynosi 53 km² i zamieszkuje ją 6160 osób.

Gmina leży na granicy dwóch regionów klimatycznych: Małopolskiego i Mazowieckiego, jego elementy charakterystyczne są dla strefy pośredniej, gdzie ściera się wpływ klimatu wyżynnego i nizinnego. Średnia temperatura roczna, wynosi 6,8 ° C jest zbliżona do średniej krajowej. Najcieplejsze miesiące roku to: czerwiec – sierpień, najchłodniejsze styczeń i luty. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 650 mm, z maksimum w lipcu (ok. 90 mm) i minimum w lutym (ok. 30 mm). Wiatry - przeważa cyrkulacja zachodnia i południowo-zachodnia.
Powietrze atmosferyczne posiada stosunkowo niski poziom zanieczyszczeń.

Rejon Skarżyska Kościelnego, należy do Przedgórza Iłżeckiego. Jest to teren dość nisko położony w stosunku do otaczających go wysoczyzn o średniej wysokości w granicach 230-240 m n.p.m. z kulminacją na Grzybowej Górze (254 m n.p.m.). W obniżeniach skał podłoża zalegają piaski i gliny, występują tu również pagórki żwirowe.

Na terenie gminy Skarżysko Kościelne lasy zajmują powierzchnię 2205,7 ha, (wg Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego 2007) w tym prywatne zajmują ok. 200 ha. Lasy państwowe należą do nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna: obręb - Skarżysko Kamienna (leśnictwo Skarżysko Kościelne) i obręb Szydłowiec (leśnictwo Kierz Niedźwiedzi). Największe obszary lasów znajdują się w sołectwach: Majków, Michałów i Kierz Niedźwiedzi. Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym w obu obrębach jest sosna.

Demografia

Obszar gminy zamieszkuje 6160 osób (wg stanu na 30.12.2006r.), w tym 3141 kobiet. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi około 116 osób na 1 km2, przy średniej dla powiatu 202 osoby, a dla województwa świętokrzyskiego 109.

Ludność gminy Skarżysko Kościelne w latach 2003-2006:

| Rok | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 5439 | 6198 | 6204 | 6160 |
| Przyrost ludności w wielkościach bezwzględnych | -24 | -25 | -27 | -21 |

*wg Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego

Korzystnymi cechami demograficznymi są:

- korzystna struktura wiekowa ludności: wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym (61% ogółu), 20% osób w wieku przedprodukcyjnym                 i 19% w wieku poprodukcyjnym – w stosunku do roku 2003 wskaźniki poprawiły się, (wg Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego 2007r.)

- wyrównany współczynnik feminizacji (kobiety stanowią 51% całej populacji),

Niekorzystne trendy w procesach demograficznych to:

- ujemne saldo migracji, wynikające głównie z trudnej sytuacji na rynku pracy,

- ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego,

- spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, co świadczy o starzeniu się społeczeństwa,

Sytuacja społeczna

Instytucje sfery społecznej działające na terenie gminy zapewniają świadczenie usług dla ludności w podstawowym zakresie. Większość instytucji społecznych zlokalizowana jest we wsi gminnej – Skarżysko Kościelne. Ze specjalistycznych usług medycznych, szkół średnich itp. mieszkańcy mogą korzystać w pobliskich miastach.

Mieszkalnictwo

Jakość i komfort mieszań na terenie gminy systematycznie się poprawia, wzrasta liczba mieszkań i ich standard.

Liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Skarżysko Kościelne (powierzchnia w tys. m²):

| 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań | Powierzchnia | Liczba mieszkań | Powierzchnia | Liczba mieszkań | Powierzchnia |
| 1918 | 139,2 | 1927 | 140,0 | 1937 | 142,0 |

* wg danych Roczników Statystycznych Województwa Świętokrzyskiego

# Wg danych Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego 2007 wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych kształtują się następująco:

| Przeciętna | Gmina Skarżysko Kościelne | Powiat Skarżyski | Województwo Świętokrzyskie |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba izb w 1 mieszkaniu | 3,88 | 3,47 | 3,63 |
| Osób w 1 mieszkaniu | 3,18 | 2,73 | 3,08 |
| Osób na 1 izbę | 0,82 | 0,79 | 0,85 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkania (m2) | 75,2 | 60,9 | 70,8 |
| Powierzchnia użytkowa na 1 osobę (m2) | 23,0 | 22,3 | 23,0 |

# * wg Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego 2007

Sytuacja gospodarcza

W gminie Skarżysko Kościelne funkcjonują zakłady rzemieślnicze i produkcyjne związane z branżą budowlaną i rolno-spożywczą. Dużą szansę na podniesienie poziomu gospodarczego regionu upatruje się w rozwoju drobnej przedsiębiorczości handlowo-usługowej oraz agroturystyki. Piękne lasy, część Puszczy Świętokrzyskiej leżąca w Obszarze Chronionego Krajobrazu, Rzeka Kamienna, niedalekie zbiorniki wodne Rejów, Mostki, to doskonałe miejsca na wypoczynek.

Rolnictwo

Na obszarze gminy Skarżysko Kościelne dominują gleby o niskiej wartości produkcyjnej. Zdecydowana większość gleb należy do klasy bonitacyjnej (od V do VI), o niskiej zasobności w składniki pokarmowe, wymagające wapnowania i nawożenia organicznego - głównie są to kompleksy żytnie słabe i najsłabsze (żytnio-łubinowe). Główne uprawy: żyto, ziemniaki, i rośliny polowe (saradela, łubin). Niekorzystne warunki klimatyczno - glebowe powodują, że gmina ma bardzo niski wskaźnik produkcji rolniczej. Jedynym użytkownikiem ziemi jest sektor indywidualny.  W Gminie nie ma produkcji towarowej, gospodarstwa uprawiają wyłącznie na potrzeby własne, nie prowadzi się upraw przemysłowych ani produkcji sadowniczej. Brak jest dużych gospodarstw hodowlanych o charakterze specjalistycznym. W uprawach polowych przeważają zboża oraz ziemniaki. Obszar gruntów rolnych gminy wynosi 1839 ha, co stanowi 35 % powierzchni ogólnej gminy i w większości jest własnością rolników indywidualnych.

Działalność pozarolnicza

W 2006 roku na terenie gminy działało 299 podmiotów gospodarczych (bez prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), z czego około 95% reprezentuje sektor prywatny.

Wśród ogółu podmiotów gospodarki narodowej dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – blisko 86% ogółu podmiotów. Z reguły są to małe firmy, które nie generują znaczącej liczby miejsc pracy.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej z terenu gminy według sekcji w 2006 roku (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne):

| Wyszczególnienie | Podmioty gospodarcze | w tym: osób fizycznych |
| --- | --- | --- |
| rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 10 | - |
| przemysł w tym: przetwórczy | 39 38 | 37 |
| budownictwo | 27 | 26 |
| handel i naprawy | 139 | 135 |
| hotele i restauracje | 3 | 2 |
| transport, gospodarka magazynowa, łączność | 18 | 17 |
| pośrednictwo finansowe | 2 | 2 |
| obsługa nieruchomości i firm, nauka | 23 | 20 |
| Ogółem | 299 | 257 |

*wg Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego z 2007 roku

Podmioty gospodarki narodowej zaewidencjonowane w rejestrze REGON w 2006r.:

| Wyszczególnienie | 2006 |
| --- | --- |
| Spółki handlowe | - |
| Spółki cywilne | 11 |
| Spółdzielnie | - |
| Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne | 7 |
| Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcze | 257 |

*wg Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego z 2007 roku

Środowisko przyrodnicze

Na terenie gminy Skarżysko Kościelne znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Obszar ten posiada silnie zróżnicowaną i bogatą roślinność. Związane jest to z dużym urozmaiceniem podłoża skalnego, rzeźby, gleb, a także działalnością ludzką. Ponadto na terenie gminy znajduje się rezerwat archeologiczny „Rydno”, wpisany do Rejestru Archeologicznego. Rezerwat ten został utworzony w 1986 r. na terenach doliny Kamiennej od Łyżew (pod Skarżyskiem-Kamienną) do Wąchocka. Na tym obszarze w wyniku badań terenowych stwierdzono ślady obozowisk łowców jeleni kultury magdaleńskiej (około 15000-10000 lat p.n.e) z pracowniami narzędzi kamiennych oraz z miejscami pozyskiwania i produkcji hematytu jako barwnika rytualnego - udokumentowane są paleolityczne kopalnie czerwonych barwników hematytowych.

- Ilość i stan wyrobów zawierający azbest na terenie Gminy Skarżysko Kościelne

Na terenie Gminy Skarżysko Kościelne dokonano inwentaryzacji (ankiety) wyrobów zawierających azbest. Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgłoszonych do Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przez właścicieli i zarządców nieruchomości, określono ilości oraz miejsca występowania takich wyrobów na terenie gminy.

Zebrane informacje przedstawiono w poniższej tabeli.

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Skarżysko Kościelne (stan na 2007r.):

| Wieś | Ilość płyt falistych azbestowo-cementowych [m²] |
| --- | --- |
|  | budynek mieszkalny | zabudowania gospodarcze | razem |
| Skarżysko Kościelne | 41 163 | 47 193 | 88 356 |
| Grzybowa Góra | 17 000 | 20 925 | 37 925 |
| Świerczek | 4 634 | 2 521 | 7 155 |
| Majków | 18 352 | 11 312 | 29 664 |
| Michałów | 3 452 | 2 697 | 6 149 |
| Lipowe Pole Plebańskie | 11 990 | 10 850 | 22 840 |
| Lipowe Pole Skarbowe | 5 014 | 4 040 | 9 054 |
| Kierz Niedźwiedzi | 14 865 | 17 405 | 32 270 |
| Razem: | 116 470 | 116 943 | 233 413 |

Przyjęto średnią wagę 1 m² płyty azbestowo cementowej – 11 kg.

Znając ilość płyt azbestowych oraz ciężar 1 płyty można obliczyć szacunkową wagę wyrobów azbestowo-cementowych na terenie gminy.

Przy powyższych założeniach z obliczeń wynika, że na terenie gminy Skarżysko Kościelne znajduje się około 2 568 Mg płyt azbestowo-cementowych.

W celu zakwalifikowania wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności działań naprawczych,  wykonano ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Do grupy I (wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) zakwalifikowano 0,7% pokryć dachowych, co stanowi około 18 Mg, które muszą być usunięte w pierwszej kolejności.

- Finansowe aspekty realizacji programu

Głównym źródłem finansowania unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych są środki własne Gminy, do których zalicza się także Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Innym sposobem finansowania inwestycji są źródła obce.

Dotacje i kredyty krajowe

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150) określa zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki gminnych funduszy zgodnie z art. 406 wyżej wymienionej Ustawy przeznaczone są na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomaganie działalności wymienionej powyżej, a także na:

- wspomaganie działań gminnych funduszy ochrony środowiska

- prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,

- inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być przeznaczone m.in. na wspomaganie działalności w zakresie:

- realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska

- realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi.

Fundusze Unii Europejskiej

Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) jest to dokument określający system wykorzystania oraz wdrażania funduszy unijnych:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- Europejskiego Funduszu Społecznego,

- Funduszu Spójności.

Cele Narodowej Strategii Spójności będą realizowane za pomocą Programów Operacyjnych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych:

a) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,

b) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

c) Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

d) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,

e) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

f) Program Operacyjny Pomoc Techniczna,

g) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – każde z szesnastu województw w latach 2007-2013 będzie realizowało własny program operacyjny, finansowany przez Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie ze wsparciem finansowym ze środków publicznych – budżetu gminy. Wsparcie dotyczyć będzie sfinansowania kosztów: demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych.

Dofinansowanie odbywać się będzie ze środków:

- Budżetu Gminy,

- Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej,

- Środków RPO,

- Środków z fundacji i funduszy wspierających działania z zakresu usuwania azbestu;

Przewiduje się gromadzenie środków przeznaczonych na realizację programu na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – środki pozyskane od instytucji zewnętrznych oraz przeznaczone na ten cel w budżecie gminy Skarżysko Kościelne będą przekazywane mieszkańcom gminy spełniającym warunki zapisane w regulaminie dofinansowania. Wójt Gminy Skarżysko Kościelne powoła komisję, której zadaniem będzie rozpatrywanie wniosków i ich ocena. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich zgłoszenia aż do wyczerpania środków na dany rok kalendarzowy.

Wysokość udziału finansowego Gminy zależna będzie od możliwości finansowych w danym roku budżetowym oraz ilości składanych wniosków i corocznie będzie określana przez Radę Gminy. Szczegółowe warunki i procedury pomocy finansowej dla właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zostaną określone w „Regulaminie udzielania dofinansowania”. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego Programu.

Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto następujące jednostkowe koszty wykonania w/w usług:

### Średni koszt demontażu 1 m2 płyty azbestowo-cementowej – 8 zł

### Średni koszt opakowania i transportu  - 5 zł/Mg/km

Średni koszt składowania płyt – 300 zł/Mg

Do obliczeń przyjęto, że odpady azbestowe będą składowane na składowisku w miejscowości Dobrów gmina Tuczępy. Odległość tego składowiska od gminy Skarżysko Kościelne wynosi około 80 km.

Przy powyższych założeniach koszt demontażu, transportu i składowania 1m2 płyty azbestowo-cementowej wyniesie około 25 zł.

Na terenie gminy Skarżysko Kościelne znajduje się około 233 413 m² płyt azbestowych. Realizacja całego procesu usuwania azbestu potrwa do końca 2032 roku, więc średniorocznie powinno zostać usunięte około 9,8 tys. m² płyt azbestowych. W latach 2008-2013 przewiduje się usunięcie około 40 tys. m² azbestu znajdującego się na budynkach i budowlach.

Ogólny koszt usunięcia wyrobów azbestowo-cementowych z gminy Skarżysko Kościelne wyniesie:

233 413 m² × 25 zł/ m² = 5 835 325 zł

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowy programu:

Harmonogram rzeczowy na lata 2007-2032

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zebranie informacji na temat wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Skarżysko Kościelne | 2007 |
| 2. | Opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” oraz „Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” | VII 2008 |
| 3. | Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami, którzy zgłosili posiadanie wyrobów zawierających azbest, informacja na temat zarejestrowanych firm zajmujących się zdejmowaniem eternitu | 2008 |
| 4. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest | 2008 - 2032 |
| 5. | Realizacja „Programu…” | 2008 - 2032 |
| 6. | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest | 2008 – 2032 |
| 7. | Monitoring i ocena realizacji „Programu...” w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Skarżysko Kościelne | 2009 - 2033 |

Ze względu na dość dużą skalę występowania wyrobów azbestowych na terenie gminy, władze samorządowe muszą podjąć starania o pozyskanie środków zewnętrznych oraz uwzględnić problem dofinansowania usuwania azbestu w corocznych budżetach Gminy -  by zgodnie z „Krajowym programem usuwania azbestu…” do 31 grudnia 2032 r. całkowicie usunąć azbest z terenu gminy Skarżysko Kościelne.

O kolejności usuwania wyrobów azbestowych powinny decydować wyniki oceny stanu technicznego pokrycia dachowego.

Zakłada się, że właściciele nieruchomości uzyskają od Gminy dofinansowanie kosztów demontażu płyt cementowo-azbestowych zgodnie z „Regulaminem udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Ogólna kwota, potrzebna na realizację zadania w latach 2008-2032 wynosi 5 835 325 zł, co rocznie daje kwotę około 245 000 zł. Koszty te byłyby ponoszone przez właścicieli nieruchomości i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budżet gminy nie jest w stanie samodzielnie sfinansować tego zadania – tempo realizacji programu zależne będzie od środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych (Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki Unii Europejskiej i inne)

Przykładowo właściciel nieruchomości posiadający 150 m2 pokrycia dachowego poniesie koszty:

150 m2 x 25 zł/m2 = 3750 zł

### Zgodnie z „Regulaminem..” otrzyma zwrot części kosztów w wysokości 1000 zł.

Właściciel nieruchomości pokryje koszty związane z zamontowaniem nowego pokrycia dachowego.

Sfinalizowanie zadania nastąpi po skompletowaniu odpowiednich dokumentów, tj. faktury za wykonaną usługę, dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę od Starosty Skarżyskiego, karty przekazania odpadu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację zadania (sporządzonego przez pracownika Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym).

Należy podkreślić, że podmioty prowadzące roboty demontażowe, transport i utylizację odpadów zawierających azbest, zgodnie z przepisami prawa, powinny posiadać odpowiednie pozwolenia. Mieszkańcy chcący usunąć odpady azbestowe mogą wybrać firmę, posiadająca zezwolenie na wykonywanie ww. prac. Wykaz firm posiadających decyzję w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest powstającymi w wyniku przeprowadzanych prac remontowo – budowlanym na terenie powiatu skarżyskiego znajduje się w załączniku nr 2.

- Podsumowanie

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach  i  technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powierza.

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zaproponowana przez Gminę forma dofinansowania dla właścicieli obiektów i urządzeń zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy, spełnienie wszystkich wymogów formalnych dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy usuwaniu azbestu. Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją i usuwaniem azbestu. Przewidujemy, że w następnych latach Gmina będzie otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z naszego otoczenia, co jest celem programu.

Załącznik Nr 1

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

regulujących postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

USTAWY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.)

2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( t.j. z  2007r Dz. U. Nr 39, poz. 2516+ z późn.zm).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z póź. zm.).

ROZPORZĄDZENIA:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie  katalogu  odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r.                        w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439),

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.                         w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595),

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833),

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 
2003 r. Nr l, poz. 12),

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858),

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986),

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.),

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192,  poz. 1876),

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649),

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573),

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61 poz. 549),

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553),

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów  (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

ZARZĄDZENIA:

1. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 
1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

Załącznik Nr 2

WYKAZ FIRM

posiadających zezwolenie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Skarżyskiego –
 stan na dzień 19.05.2008r. (wg danych Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej)

1. COMAPCT S.A.

ul. Batorego 25,

31–135 Kraków,

tel. 048 663 90 41;

2. NESCO – POLSKA Sp. z o.o.

ul Kopernika 58,

05-501 Piaseczno,

tel. 022 737 01 13;

3. PPHU ABBA EKOMED

ul. Poznańska 152,

82-100 Toruń,

tel. 056 651 44 25;

4. PRM – PROMET Sp. z o.o.

ul. Silniczna 13,

25-515 Kielce;

5. Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO”

ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12,

22-400 Zamość,

tel. 084 627 30 13;

6. TERMOEKSPORT Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych

ul. Żurawia 24/7,

00-515 Warszawa,

tel. 022 821 34 67; 022 621 21 97;

7. PPH.P.H.U. GRAMA Piotr Grafowski

Os. Gen. Maczka 17,

37-100 Łańcut,

tel. 017 852 15 51; 017 859 00 40;

8. Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOCEX”

UL. Chłodna 28,

25-619 Kielce,

tel. 041 345 28 72 w. 24;

9. PPHU „DANMAR”

ul. Jodłowa 33,

26-110 Skarżysko-Kamienna,

tel. 041 251 24 57;

10. PPHU EKO – SAM Świętokrzyski

ul. Kościelna 7,

26-115 Skarżysko Kościelne;

11. EKOCHEM – EKOSERVICE Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 99,

90-441 Łódź,

tel. 042 636 97 63; 042 637 07 37;

12. „HANA” – Henryk Jóźwin

ul. Grottgera 10,

26-110 Skarżysko Kamienna,

tel. 041 253 78 58;

13. CHEMPOL Sp. z o.o.

Środowisko i Innowacje-prawny następca firmy

Dobrów 8,

28-142 Tuczępy,

tel. (015) 864 24 46;

14. Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR”

Os. 1000-lecia 35/16, 31-610 Kraków,

tel. (012) 648 39 50;

15. Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 8,

33-101 Tarnów,

tel. (014) 633 06 82, 637 27 30;

16. Przedsiębiorstwo ARNIKA

ul. Mielnickiego 15,

43-382 Bielsko-Biała,

tel. 033 818 29 34; 033 818 29 35;

17. Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o.

m. Reguły ul. Graniczna 6,

05-816 Michałowice,

tel. (022) 724 32 39, 724 15 78;

18. Zakład Usługowy „ECO-ROCK” Spółka Jawna

ul. Chemików 1. J-141,

32-600 Oświęcim,

Biuro 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 53,

tel. (012) 633 18 55 w. 340;

19. SINTAC POLSKA Sp. z o.o.

ul Armii Krajowej 86,

05-075 Wesoła, Warszawa,

tel. (022) 812 62 54; 812 76 27;

20. ALGADER HOFMAN Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 133 bud. 11B,

01-919 Warszawa,

tel. (022) 864 94 97, 864 94 99;

21. Firma Handlowo-Usługowa Marek Borowiec

ul. Kopernika 146,

26-110 Skarżysko-Kamienna,

tel. 041 608 55 48 71;

22. PHU JUKO Jerzy Szczkocki

ul. Zamurowa 8,

97-300 Piotrków Trybunalski,

tel. (044) 732 69 63; 732 69 64;

23. HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 262 A,

25-116 Kielce,

tel. 0 41 348 06 60;

24. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe„PRODUS”

ul. Żytnia 7,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

tel.  041 248 03 96,

25. CONTEC Sp. z o.o.

ul. Otolińska 21/212,

tel. 024 366 22 33;

26. Zakład Remontowo-Budowlany „AMBROŻY” Spółka Jawna

ul. Meissnera 1/3 lok. 222,

03-982 Warszawa,

tel. 022 831 07 64;

27. MECHATRONIK Sp. z o.o.

Górki Szczukowskie 1,

26-065 Piekoszów,

tel. 041 335 84 04;

28. BIO-MED. Plus

ul. Tatrzańska 141,

25-564 Kielce,

tel. 041 330 12 17;

29. R&M plettac Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 19,

63-500 Ostrzeszów,

tel. (062) 587 01 00;

30. Transport i Metalurgia Sp. z o.o.

ul. Reymonta 62,

97-500 Radomsko,

tel. (044) 685 41 35;

31. VIKAEKO

ul. Kolejowa 1,

28-200 Staszów,

tel. 510 128 633;

32. P.P.H.U. „EKO-MIX”

ul. Grabiszyńska 163,

50-950 Wrocław,

tel. 071 332 41 61;

33. P.W.N.S. „ALMAX” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3,

26-600 Radom,

tel. (048) 362 88 42;

34. Firma Remontowo-Budowlana „UTIL” Stanisław Zasłona

ul. Dolna 8, Ryczówek,

32-310 Klucze,

tel. 081 534 31 15;

35. P.P.H.U. „KAN-POL” Iwona Łosiewicz

ul. Storczykowa 30,

20-143 Lublin,

tel. 032 642 03 11;

36. POLONICA Sp. z o.o. Producent Pokryć Dachowych

ul. 1-go Maja 191,

25-655 Kielce,

tel. 041 345 56 40,

37. ARBUD Zbigniew Rucki

Aleja Jana Pawła II 38 D/13,

47-220 Kędzierzyn-Koźle,

tel. 040 472 37 35;

38. Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych „WOD-BUD” Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 14,

23-200 Kraśnik,

tel. (081) 825 26 05;

39. PrzedsiębiorstwoProdukcyjno-Handlowo-Usługowe

„EKO-SAM ŚWIĘTOKRZYSKI”

ul. Kościelna 7,

26-115 Skarżysko Kościelne;

40. OPTIMA S.C.

Lipa Zbigniew, Mitoraj Włodzimierz, Płeszka Cezary,

ul. Jana Samsonowicza 18 G,

27-400 Ostrowiec,

adres do korespondencji: ul. Jaśminowa 33,

27-400 Ostrowiec,

tel. kom. 0606 210 656;

41. H.P.U. „JUKAM”

ul. Jagiellońska 95,

34-450 Krościenko n/D,

tel. 0608 679 487,

42. ALBEKO Sieger Sp. j.

87-510 Kotowy, gm. Skrwilno,

woj. Kujawsko-Pomorskie,

tel. 054 280 02 87;

43. Firma „ENERGIE” Sp. z o.o.

Os. Na Stoku 11/30,

31-702 Kraków,

tel. 012 281 35 83;

44. Zakład Budowlano Usługowo-Handlowy, Jerzy Michalski

ul. Skłodowskiej 17A m 10,

26-600 Radom,

tel. 048 363 01 27;

45. Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych

ul. Mrozowa 9 A,

31-752 Kraków,

tel. 012 684 21 57;

46. Firma Spe-Bau Sp. z o.o. Specjalistyczne prace budowlane

ul. Grabiszyńska 163,

53-439 Wrocław,

tel. 0 71 361 46 12;

47. Firma Handlowo-Usługowa „PROJEKT-BUD”

ul. Podwale 17,

00-252 Warszawa,

tel. 044 725 21 74;

48. P.P.U. „TEMIPOL” Sp. z o.o.

ul. Konduktorska 42,

40-155 Katowice,

tel. (032) 258 90 04;

49. „AUTO-ZŁOM”

Bogusław Paź,

Przewłoka 46,

27-670 Łoniów, pow. sandomierski,

tel. 509 512 931;

50. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZACH-UTYL”

ul. Batalionów Chłopskich 71,

25-671 Kielce,

tel. 0607043069; 041 345 17 83; 041 331 71 10;

51. P.P.H.U. “BOREX”

Przemysław Borówka,

ul. Kazimierza Jeżewskiego 9,

28-300 Jędrzejów,

tel. 041 386 53 72;

52. P.P.H.U. „GAJAWI” Gabriel Rogut

ul. Kopernika 56/60,

90-553 Łódź,

tel. 501028153;

53. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „EURO-GAZ”

Zgórsko 31 A,

26-052 Siwówka-Nowiny,

tel. kom. 605 340 580,

54. P.H.U.R. „DACH-REM” Stando Szymon

ul. Placowa 11,

26-130 Suchedniów,

tel. 041 254 31 25; kom. 603 701 715;

55. Zakład Remontowo Budowlany

ul. Sienkiewicza 19,

26-110 Skarżysko-Kamienna,

tel. 041 253 14 40; kom. 603 773 089;

56. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ol-Kras Piotr Kraska

Lipowe Pole Plebańskie 41,

26-115 Skarżysko Kościelne,

tel. kom. 607 301 757;

57. F.U. „TOMBUD” Tomasz Grzybowski

ul. Rejonowa 45/48,

26-110 Skarżysko-Kamienna,

tel. 041 251 24 26;

Załącznik Nr 3

WYKAZ SKŁADOWISK PRZYJMUJĄCYCH ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST (źródło: baza danych Ministerstwa Gospodarki )

| Województwo | Gmina | Miejscowość |
| --- | --- | --- |
| dolnośląskie | Wałbrzych | Wałbrzych |
| dolnośląskie | Oława | Godzikowice |
| świętokrzyskie | Tuczępy | Dobrów |
| lubelskie | Poniatowa | Poniatowa Wieś |
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | Chróścik |
| małopolskie | Bolesław | Ujków Stary |
| małopolskie | Tarnów | Tarnów |
| mazowieckie | Sierpc | Rachocin |
| podkarpackie | Radymno | Młyny |
| podkarpackie | Pysznica | Pysznica |
| śląskie | Knurów | Knurów |
| śląskie | Świętochłowice | Świętochłowice |
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza |
| zachodniopomorskie | Sianów | Sianów |
| warmińsko-mazurskie | Zalewo | Półwieś |
| wielkopolskie | Trzemeszno | Pasieka |
| wielkopolskie | Konin | Konin |
| zachodniopomorskie | Myślibórz | Dalsze |
| zachodniopomorskie | Marianowo | Marianowo |
| lubelskie | Kraśnik | Kraśnik |
| kujawsko-pomorskie | Pruszcz | Małociechowo |
| podlaskie | Miastkowo | Miastkowo |
| łódzkie | Radomsko | Jadwinówka |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek |
| dolnośląskie | Żukowice | Głogów |
| łódzkie | Kleszczów | Bagno-Lubień |
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza |
| pomorskie | Słupsk | Bierkowo |