Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 55/2011

Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

z dnia 13 lipca 2011 roku

Norma zużycia paliw płynnych dla pracy sprzętu silnikowego

| Lp. | Marka i typ sprzętu | Rodzaj paliwa | Normy zużycia paliwa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dm3 / 1 godz. pracy silnika | dm3 / 1 min. pracy silnika | Ilość rozruchów na miesiąc |
| 1. | Motopompa PO5 | ET | 10 | 0,166 | 4 |
| 2. | Motopompa PO3 | ET | 10 | 0,166 | 4 |
| 3. | Motopompa M-8/8 | ET | 10 | 0,166 | 4 |
| 4. | Pilarka spalinowa do drewna Husqwarna 61 | ET | 1 | 0,016 | 4 |
| 5. | Pilarka spalinowa do drewna Stihl 440 | ET | 1 | 0,016 | 4 |
| 6. | Pompa szlamowa PS-50 | ET | 1,5 | 0,025 | 4 |
| 7. | Pompa szlamowa PS-75 | ET | 2,5 | 0,041 | 4 |
| 8. | Pompa szlamowa Honda | ET | 2,5 | 0,041 | 4 |
| 9. | Motopompa Niagara | ET | 1 | 0,016 | 4 |
| 10. | Agregat prądotwórczy EC-2200 | ET | 2 | 0,033 | 4 |
| 11. | Agregat prądotwórczy EA-2600 | ET | 1 | 0,016 | 4 |
| 12. | Agregat prądotwórczy FOGO FM 30 RCG | ON | 9 | 0,15 | 4 |

1. W eksploatacji motopomp należy stosować mieszankę paliwowo – olejową przy udziale oleju Miksol lub zamiennika jak 1 do 25.

2. W eksploatacji pił spalinowych należy stosować olej do smarowania czynnika tnącego według zaleceń producenta.

3. Okresowe wymiany oleju należy wykonywać:

1)  według wskazań producenta sprzętu silnikowego,

2)  według wskazań producenta oleju, jeżeli pojazd nie osiągnie normy przebiegu,

3)  płyn chłodzący,  olej przekładniowy, hydrauliczny i smary należy stosować według potrzeb i instrukcji fabrycznych,

4)  przy małych przebiegach wymiana oleju przekładniowego dokonywać nie rzadziej niż raz na 5 lat.