SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

ZAGOSPODAROWANIE PRZEZTRZENI PUBLICZNEJ ŚWIERCZEK

INWESTOR:

GMINA SKARŻYSKO KOSCIELNE UL. KOŚCIELNA 2 26-115 SKARŻYSKO KOSCIELNE

SPIS TREŚCI:

1. Zagadnienia ogólne

1.1. Wprowadzenie

1.2. Podstawa opracowania

1.3. Wymagania ogólne do realizacji robót

1.4. Dokumentacja projektowa

1.5. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych

2. Roboty ziemne

2.1. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

2.2. Sprzęt i maszyny

2.3. Transport

2.4. Wykonanie, zakres robót

3. Roboty w zakresie różnych nawierzchni

3.1. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

3.2. Chodnik z kostki betonowej

3.2.1. Materiały

3.2.2. Sprzęt

3.2.3. Transport

3.2.4. Wykonanie, zakres robót

3.3. Nawierzchnie bezpieczne - syntetyczne

3.3.1. Materiały

3.3.2. Wykonanie, zakres robót

3.4. Odbiór robót

4. Roboty montażowe

4.1. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

4.2.1. Karuzela

4.2.2. Ławki z oparciem

4.2.3. Stolik z czterema lub sześcioma siedziskami

4.2.4. Tablica informacyjna

4.3. Sprzęt i maszyny

4.4. Transport

2

4.5. Wykonanie i zakres robót

4.6. Odbiór materiałów

4.7. Odbiór robót

5. Odbiór końcowy robót

5.1. Podstawowe warunki końcowego odbioru robót

5.2. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót

3

1. Zagadnienia ogólne

1.1. Wprowadzenie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z projektem zagospodarowania

placu zabaw przy ZAGOSPODAROWANIE PRZEZTRZENI PUBLICZNEJ ŚWIERCZEK

następujące wymagania w zakresie:

– właściwości materiałów

– sposobu i jakości wykonania robót

– odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

1.2. Podstawa opracowania

Specyfikacja techniczna opracowana została na podstawie:

– projektu zagospodarowania terenu

– opisu technicznego do projektu

– przedmiaru robót

– wizji lokalnej w terenie

– uzgodnień z Zamawiającym.

1.3. Wymagania ogólne do realizacji robót

Realizacja robót związanych z inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom

techniczno–budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno

dotyczącym całości inwestycji, jak i samych technologii wykonywania robót. Szczególną uwagę

należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania

obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:

– dokumentacji techniczno – projektowej,

– przepisach techniczno – budowlanych (Prawo Budowlane),

– Polskich Normach odnoszących się do placów zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-

2:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-

6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN

1177:2009,

– aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do

4

obrotu i stosowania w budownictwie,

– pozostałych obowiązujących normach i przepisach.

Wykonawca ma obowiązek wykonywania robót zgodnie z wymogami:

– Prawa Budowlanego,

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

1.4. Dokumentacja projektowa

Wykonawca robót, przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzić

dokumentację techniczno–projektową pod względem możliwości technicznych realizacji zadania

zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych ze specyfikacją

techniczną dokumentacji projektowej.

1.5. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją Projektową. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie

naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie. Decyzje o wprowadzonych

zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz

projektanta dokumentacji projektowej.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza

następującymi przypadkami:

– gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

– gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie

zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno–projektowej nie mogą powodować

obniżenia jakości, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji

oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych.

2. Roboty ziemne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót ziemnych wykonywanych ręcznie.

5

2.1 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

Kod CPV: 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

2.3. Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, szpadle, grabie

- Taczka

2.4. Transport:

- Samochód samowyładowczy

- Samochód skrzyniowy

2.4. Wykonanie, zakres robót

W celu wykonania robót zgodnie z projektem należy wykonać następujące roboty ziemne:

– usunięcie darni na powierzchni projektowanej nawierzchni bezpiecznej oraz ścieżki.

– Wywóz darni poza teren inwestycji.

Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji

wymienionych prac zasadniczych.

3. Roboty w zakresie różnych nawierzchni

3.1. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

3.2. Chodnik z kostki betonowej

3.2.1. Materiały

– kostka betonowa typu cegła o wymiarach 102 / 208 mm i grubości 60 mm

– krawężniki betonowe o szerokości 60 mm

– śrdenio- lub gruboziarnisty piasek na podsypkę piaskową

Zastosowane materiały powinny mieć odpowiednie atesty i odpowiadać obowiązującym

normom i przepisom. Piasek powinien odpowiadać ustaleniom normy PN-79/B-06711

„Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw”.

6

3.2.2. Sprzęt

– narzędzia brukarskie

– zagęszczarka wibracyjna

3.2.3. Transport

– Kostka betonowa oraz krawężniki transportować i składować zgodnie z BN-80/6775-03

arkusz 1 – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”. Materiał

zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

– Piasek przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.

3.2.4. Wykonanie, zakres robót

Powierzchnię terenu przeznaczoną pod chodnik z kostki brukowej uporządkować, a następnie

ustalić przebieg spadków i wysokości powstającej nawierzchni w taki sposób, by dostosować do

wysokości przylegających nawierzchni – istniejącego chodnika za furtką wejściową oraz

projektowanej nawierzchni syntetycznej ścieżki, z zachowaniem spadku min. 2 %.

Powierzchnię korytować na głębokość 21 cm. Zamontować obrzeże z krawężników betonowych

na ławie fundamentowej, stosując się do zaleceń producenta. Krawężniki montować na równi z

przylegającymi nawierzchniami – istniejącym chodnikiem, nawierzchnią piaskową oraz

projektowaną nawierzchnią syntetyczną. Na przygotowane wcześniej podłoże nanieść 10 cm

warstwę piasku zagęszczonego, na nią 5 cm warstwy podsypki cementowo-piaskowej. Przy

pomocy narzędzi brukarskich układać kostkę brukową zgodnie z zaleceniami producenta

kostki. Szerokość spoin między ułożonymi kostkami nie powinna przekraczać 0,2 cm. Spoiny

po oczyszczeniu wypełnić zasypka piaskową. Po ułożeniu, wybrukowaną powierzchnię pokryć

warstwą piasku o grubości 1-1,5 mm, zwilżyć wodą i zacierać przez zamiatanie bądź

zagarnianie ręczne. Czynności powtarzać do całkowitego wypełnienia spoin.

3.3. Nawierzchnie bezpieczne - syntetyczne

3.3.1. Materiały

Specjalistyczna nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw, amortyzująca upadek z wysokości

minimum 150 cm (dla urządzeń o wysokości swobodnego upadku WSU/HIC = 150 cm).

Projektowana nawierzchnia piankowa lub gumowa, do stosowania na zewnątrz, zgodna z

Polskimi Normami PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, przepuszczalna dla wody (na całej

powierzchni lub poprzez szczeliny płytek) musi być w kolorze pomarańczowym w odcieniu

7

PANTONE: 152 C, RAL: 2011 – Tieforange.

Ścieżka z nawierzchni syntetycznej typu tartan lub inną nawierzchnię syntetyczną do

stosowania na zewnątrz, w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 –

Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009. Nawierzchnia

projektowanej ścieżki musi być przepuszczalna dla wody (na całej powierzchni lub poprzez

szczeliny płytek), montowana ściśle wg wytycznych producenta.

Obrzeża nawierzchni placu zabaw i ścieżki – krawężniki gumowe. Krawężniki nie mogą

odbiegać wizualnie od stosowanej nawierzchni bezpiecznej, stanowiąc z nią komplet.

Wymaga się udzielenia 5-letniej gwarancji na ułożoną nawierzchnię.

3.3.2. Wykonanie, zakres robót

– Korytowanie powierzchni projektowanej nawierzchni bezpiecznej oraz ścieżki na

głębokości wyznaczonej przez producenta stosowanej nawierzchni bezpiecznej.

– Wywóz ziemi z wykopu poza teren inwestycji.

– Wykonanie podbudowy utwardzonej ściśle wg wytycznych producenta, przy czym

preferuje się podbudowę z kruszywa zagęszczonego mechanicznie, zamiast wylewki

betonowej. Podbudowa wykonana z zachowaniem spadku 2%.

– Montaż krawężników gumowych wzdłuż krawędzi nawierzchni bezpiecznej oraz ścieżki.

– Montaż nawierzchni ściśle wg instrukcji producenta, na podbudowie utwardzonej,

umożliwiającej wsiąkanie lub odprowadzanie wody opadowej, z zachowaniem spadku

2%.

Uwaga! Kolejność wykonania robót - montażu urządzeń względem montażu nawierzchni –

przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producentów.

3.4. Odbiór robót

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z:

- B-0231-000100 „Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej”.

- B-0231-000200 „Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej. Warunki techniczne wykonania i

odbioru”.

Warunkiem odbioru robót jest dostarczenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 5-

letni okres gwarancji na zamontowaną nawierzchnię oraz certyfikatów zgodności nawierzchni z

PN-EN 1177:2009.

8

4. Roboty montażowe.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i

uzupełniających elementów małej architektury.

4.1. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2. Materiały

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą być wykonane z

bezpiecznych i trwałych materiałów i posiadać atesty oraz certyfikaty bezpieczeństwa

potwierdzające zgodność z Polską Normą 1176-1:2009, a także spełniać warunki

bezpieczeństwa określone w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów

oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i

placówkach. Wymagany jest 3 letni okres gwarancji producenta na wszystkie urządzenia placu

zabaw.

wymiary stref bezpieczeństwa nawierzchni – do weryfikacji i konsultacji z projektantem.

4.2.6. Karuzela - konstrukcja wykonana z rur stalowych i blachy łezkowej. Siedzisko karuzeli

wykonane z żywicy epoksydowej. Kierownica wykonana ze stali nierdzewnej. Element obrotowy

osadzony na łożyskach zamkniętych nie wymaga konserwacji. Całość ocynkowana ogniowo

oraz pomalowana lakierem akrylowym (strukturalnym), osadzona na prefabrykacie

fundamentowym wykonanym z betonu B30, który tworzy z konstrukcją karuzeli spójną całość.

Montaż ściśle wg instrukcji producenta. Kolorystyka urządzenia do ustalenia z projektantem.

Powyższe parametry spełnia urządzenie KARUZELA STAŚ firmy Müller Jelcz-Laskowice.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne. W razie zastosowania rozwiązania równoważnego –

wszystkie wymiary stref bezpieczeństwa nawierzchni – do weryfikacji i konsultacji z

projektantem.

4.2.7. Ławki z oparciem, sztuk 2, spełniające normy PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-

7:2009 w zakresie szczelin i otworów, bez ostrych krawędzi. Konstrukcja stalowa rurowa,

malowana proszkowo, siedzisko i oparcie z tworzywa lub drewna impregnowanego próżniowo

ciśnieniowo, trwale zakotwiona w gruncie wg instrukcji producenta. Stylistyka ławek powinna

nawiązywać do konstrukcji innych elementów placu zabaw; wymaga się, by wybrany przez

wykonawcę model zyskał akceptację Inwestora lub Projektanta.

4.2.8. Stolik z czterema lub sześcioma siedziskami, spełniające normy PN-EN 1176-

1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otworów, bez ostrych krawędzi. Konstrukcja

stalowa rurowa lub betonowa na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych. Blat

szlifowany, zaimpregnowany. Siedziska z tworzywa lub drewna impregnowanego próżniowo

11

ciśnieniowo.

4.2.9. Tablica informacyjna przy wejściu na plac zabaw, z regulaminem, informacjami i

oznaczeniami graficznymi wg wzoru określonego podanego przez Inwestora.

tablicy powinien znajdować się regulamin określający warunki i zasady korzystania z placu

. Szczegółowa treść regulaminu powinna być uzgodniona z Inwestorem. Tablica

powinna być fundamentowana wg wytycznych producenta tablicy. Konstrukcja tablicy powinna

być dopasowana pod względem wizualnym do pozostałych urządzeń placu zabaw – forma i

kolorystyka do uzgodnienia z Projektantem.

4.3. Sprzęt i maszyny

– Łopaty, kilofy, łomy, grabki

– Poziomice, miary

– Młotki

– Klucze specjalistyczne

– Wiertarki i wkrętarki

– Ubijaki i zagęszczarki

– Taczka

4.4. Transport:

- Samochód skrzyniowy

- Samochód samowyładowczy

4.5. Wykonanie i zakres robót

Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze

prowadzenia robót osób niepowołanych.

Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montażu dokonać z

uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa, niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce

zabudowy. Montaż urządzeń i elementów placu zabaw musi odbywać się ściśle wg wytycznych

ich producentów, zgodnie z Polską Normą PN-EN 1176-1:2009. Podczas prac stosować się do

instrukcji montażu danego urządzenia, z wykorzystaniem elementów montażowych

producenta.

12

Uwaga! Kolejność wykonania robót - montażu urządzeń względem montażu nawierzchni –

przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producentów.

4.6. Odbiór materiałów

Celem odbioru materiałów należy stwierdzić:

– Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu,

– Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych

wyrobów, z dokumentacją projektową,

– Zgodność kolorystyki urządzeń z zaleceniami projektanta oraz wykonanie powłok

malarskich i zabezpieczenia a/k,

– Posiadanie certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

(tzw. certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające zgodność zastosowanych urządzeń z

Polskimi Normami),

– Dokument stwierdzający min. 3-letni okres gwarancji na urządzenia.

4.7. Odbiór robót

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót

w odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru na podstawie jej

zgłoszenia zamawiającemu. Odbiór następuje po stwierdzeniu:

– zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową,

– zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń,

– przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń.

5. Odbiór końcowy robót

5.1. Podstawowe warunki końcowego odbioru robót

Podstawą odbioru robót będzie:

– pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót,

– dokumentacja powykonawcza,

– posiadanie certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

(tzw. certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające zgodność zastosowanych urządzeń z

Polskimi Normami),

– posiadanie dokumentów potwierdzających minimum 3-letnią gwarancję na zastosowane

na placu zabaw urządzenia,

– aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i

13

stosowania w budownictwie,

– uporządkowanie terenu realizacji zadania.

5.2. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót

Inwestor, na pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia

robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową. W skład komisji

wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robót na

podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

– zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową

– zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń

– przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń

– certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw.

certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i

urządzenia

– posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

– czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

– czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w

granicach placu budowy.

Po dokonaniu pozytywnego odbioru Inwestor sporządza protokół odbioru końcowego robót i

podpisuje go. Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i

wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty. Po sporządzeniu i podpisaniu

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren