Załącznik Nr 1

do decyzji In.I.6220.4.2021 z dnia 17.12.2021r.

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:  „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewid.gr. 50 Obręb Nr 0001 Majków gmina Skarżysko Kościelne”

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, składającej się z paneli fotowoltaicznych, w ilości do. 2500 sztuk, zainstalowanych na metalowych konstrukcjach montażowych. Konstrukcja ta będzie mocowana na pojedynczych podporach, wbijanych w ziemię na głębokość ok. 1,5 m. Przewiduje się realizację inwestycji w oparciu o moduły fotowoltaiczne z powłoką antyrefleksyjną, przetwarzające energię słoneczną na elektryczną, poprzez pochłanianie części promieniowania słonecznego. Jest to odnawialne źródło energii elektrycznej.

Panele zostaną połączone ze sobą kablami solarnymi, tworzącymi sekcje, które będą połączone z falownikami napięcia, w ilości do ok. 40 sztuk. Falowniki napięcia (inwertery) połączone zostaną ze stacją transformatorowo – rozdzielczą, która będzie  wyposażona w transformator suchy lub olejowy, ze szczelną misą olejową. Przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej - poprzez linię kablową energetyczną sn. Przewidywane jest opcjonalnie wykorzystanie magazynu energii z ewentualnym posadowieniem na konstrukcji palowej, wbitej w ziemię na głębokość ok. 1,5 m. Zabezpieczenie terenu poprzez system alarmowo-monitoringowy oraz ogrodzenie terenu inwestycji.

W ramach inwestycji planuje się budowę i montaż elementów tj:

- ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy nominalnej do 1,0 MW,

- konstrukcji wsporczych mocowanych do gruntu, do instalacji paneli,

- falowników (inwerterów)

-  kontenerowej stacji transformatorowej wraz z wyposażeniem (transformator suchy lub olejowy i rozdzielnice SN/nn,

- okablowanie

- ogrodzenia terenu,

- systemu monitoringu przemysłowego.

Powierzchnia terenu zajęta dla potrzeb inwestycji jw. bezpośrednio przez panele fotowoltaiczne, wynosi do ok. 2,0 ha, stanowiąc część działki o nr ew.50, o powierzchni około 5,8 ha. Lokalizacja inwestycji planowana jest na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Obrębu Nr 0001 Majków nr 50.  Obszar ten jest niezabudowany, stanowiący obszar użytkowania rolniczego.

W wyniku planowanej inwestycji, zostanie zrealizowana instalacja, wytwarzająca energię ze źródeł odnawialnych, ograniczając tym samym zmiany klimatu.

Uciążliwości dla środowiska na etapie realizacji, związane z emisją hałasu i zanieczyszczeń będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny, o oddziaływaniu lokalnym. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie ograniczony do terenu pozostającego w dyspozycji Inwestora. Odpady wytworzone na etapie prac budowlanych będą zabezpieczone przed przedostaniem się do ziemi i wód podziemnych, posegregowane i przekazane do odbioru uprawnionym podmiotom.

Ze względu na zakres, rodzaj i lokalizację, inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan wód i osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód.

Sposób realizacji robót, zakres przedsięwzięcia, zajęcie pod inwestycję tylko niezbędnego terenu, do minimum ograniczą uciążliwości dla środowiska i okolicznej zabudowy. Na etapie eksploatacji nie wystąpią negatywne oddziaływania na elementy przyrodnicze i środowiskowe, w tym na zdrowie i życie ludzi.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Podjęte działania zapobiegawcze i zabezpieczające w fazie realizacji i eksploatacji,  nie spowodują negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na zasoby przyrodnicze i środowiskowe omawianego terenu.

Ograniczenie oddziaływań i uciążliwości będzie realizowane poprzez:

-  wykonywanie robót budowlanych wyłącznie przy użyciu sprawnego technicznie   sprzętu budowlanego i środków transportu,

-  minimalizacja ingerencji w strukturę środowiska przyrodniczego podczas prowadzenia prac budowlanych,

- prowadzenie prac budowlanych w sposób zapewniający ograniczenie do minimum niekorzystnego przekształcenia terenu oraz nienaruszający stabilności podłoża gruntowego,

-  ograniczenie transportu na teren budowy oraz wykonywania robót budowlanych do pory dziennej pomiędzy godzinami 6:00 – 22:00 (ochrona przed hałasem),

- używanie materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie,  posiadających stosowne atesty, certyfikaty i świadectwa jakości właściwych jednostek aprobujących,

-   wyłączanie maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy,

-  używanie do prowadzenia prac sprzętu i urządzeń gwarantujących ochronę środowiska, szczególnie gruntowo - wodnego, a także - wyznaczenie miejsc postoju i tankowania środków transportu i sprzętu, zabezpieczonych przed  przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu,

- wykorzystywanie istniejących dróg i dojazdów dla przemieszczania się sprzętu i pojazdów,

- gromadzenie wytwarzanych odpadów w sposób selektywny, poprzez przechowywanie ich w miejscach do tego przystosowanych, zabezpieczanie ich przed dostępem osób trzecich oraz przekazywanie podmiotom uprawnionym do ich odzysku lub unieszkodliwiania,

-  gromadzenie sprzętu budowlanego oraz materiałów w sposób nienaruszający interesu osób trzecich, z zachowaniem zasady racjonalnego korzystania z terenu oraz  zabezpieczającym przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu,

-  kontrolę terenu przed przystąpieniem do prac budowlanych, co do występowania zwierząt i stosowanie zabezpieczeń wykopów przed wpadnięciem do nich zwierząt.

-   uporządkowanie terenu po zakończeniu prac budowlanych.

Przedsięwzięcie lokalizowane jest poza obszarami: górskimi, wybrzeży, wodno-błotnymi, przylegającymi do jezior, ochrony uzdrowiskowej, stref ochronnych ujęć wód podziemnych i obszarami „Natura 2000”. Inwestycja nie będzie się wiązać z wycinką drzew.