Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XL/251/2014

z dnia  5 lutego 2014 r.

Rady Gminy Skarżysko Kościelne

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY 
SKARŻYSKO KOŚCIELNE

Skarżysko Kościelne 2014

Spis treści:

1. Wstęp

2. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

3. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami  zawierającymi azbest

4. Charakterystyka gminy Skarżysko Kościelne

5. Ilość i stan wyrobów zawierający azbest na terenie Gminy Skarżysko Kościelne

6. Finansowe aspekty realizacji programu

7. Podsumowanie

Załączniki:

Nr 1 – Wykaz aktów prawnych

Nr 2 – Wykaz firm

Nr 3 – Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest

1. Wstęp

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne wykonany został w związku ze zmianami ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzonymi 1 stycznia 2010r. Zmiany te powodują likwidację Gminnych i Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Azbest

Azbest to grupa wielu minerałów, występujących w formie włóknistej. Nazwa ta dotyczy ogółu minerałów krzemionkowych tworzących włókna. Włókna azbestu cechują się nadzwyczajną wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działania czynników fizycznych i chemicznych. Produkty wykonane z azbestu są ognioodporne, kwasoodporne, odporne na korozję i mają właściwości dźwiękochłonne.

Na podstawie wykopalisk dokonanych w Finlandii stwierdzono, że azbest był stosowany już ok. 4500 lat temu. W Europie Południowej jest znany już od ponad 2500 lat. W XV-XIX wieku azbest dodawany był do różnych surowców w celu uzyskania knotów do świec, niepalnego papieru, skóry, wyrobów tekstylnych, płaszczy żołnierskich.

Dzięki unikalnym właściwościom, w kolejnych latach azbest był wykorzystywany jako surowiec do produkcji ponad 3000 wyrobów. Wykorzystywano go szczególnie w budownictwie jako: pokrycia dachowe, osłony elewacyjne ścian, przewody kominowe, rury wodociągowe i kanalizacyjne. Ze względu na złe przewodnictwo ciepła i prądu był wykorzystywany jako materiał izolacyjny. Poza tym był stosowany do produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, a także produkcji farb, klejów, płytek podłogowych, smarów, pokostów, lepików, do filtrów w przemyśle piwowarskim i farmaceutycznym oraz wojskowych masek p/gazowych. Dzięki ogniotrwałości i izolacyjności termicznej stosowano go do wyrobu tkanin i farb ogniotrwałych. Chryzolit, który jest uznawany za mniej szkodliwy jest nadal stosowany w USA. Aktualnie azbest wykorzystuje się do produkcji silników rakietowych w amerykańskim programie wahadłowców kosmicznych oraz w przemyśle okrętowym.

W Polsce  brak jest złóż azbestu. Azbest wykorzystywany do produkcji był w przeszłości importowany z byłego ZSRR i Kanady. W latach siedemdziesiątych XX wieku sprowadzano rocznie nawet ok. 100 tys. ton azbestu, z czego ok. 85 % wykorzystywano do produkcji pokryć dachowych i elewacji budynków. Pozostały azbest był stosowany do: produkcji rur azbestowo-cementowych (ilość szacuje się na około 600 tys. ton), w hutnictwie i przemyśle ceramicznym (ok. 60 tys. ton). Masę wyrobów małogabarytowych, będących w użyciu ocenia się na 100 tys. ton.

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Pył jaki powstaje podczas wydobycia i przerobu azbestu, a także podczas użytkowania wyrobów zawierających ten materiał, należy do bardzo niebezpiecznych trucizn.

W „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. został umieszczony zapis nakazujący usunięcie azbestu ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku.

Podstawowym celem programu jest oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko w terminie do 2032 r.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne określa zasady wspierania przedsięwzięć związanych z realizacją ogólnopolskiego programu na terenie gminy i stanowi realizację zadania zapisanego w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Skarżysko Kościelne.

Celem programu jest:

- spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem,

- spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych zgodnie z przepisami prawa.

2. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, przyjmując jako kryterium zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu.

•Klasa I obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m³ definiowane jako„miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe.

•Klasa II obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m³ definiowane jako„twarde”, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I.

Natomiast niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Z zaliczanych do tej klasy wyrobów najbardziej w Polsce rozpowszechnione są płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płyty azbestowo-cementowe „karo” stosowane jako pokrycia dachowe, szczególnie na terenach wiejskich oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich.

Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Biologiczna agresywność pyłu azbestu zależy od stopnia penetracji i ilości włókien w dolnej części układu oddechowego. Wyroby azbestowe stwarzają zagrożenie dopiero wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia.

Dochodzi do tego najczęściej w wyniku  poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, a także wskutek naruszania struktury wyrobu.

Szkodliwość włókien azbestowych zależy od długości i średnicy włókien. Większe włókna są mniej szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski.

Włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne dla organizmu ludzkiego są włókna o długości >5µm i średnicy <3 µm, przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w do płuca i w wyniku wieloletniego podrażnienia komórek wywołują nowotwory. Włókna takie powstają najczęściej podczas ścierania wykładzin hamulcowych i sprzęgłowych samochodów starszego typu.

Pojawienie się patologii będących następstwem ekspozycji na pył azbestu jest uzależnione od rodzaju ekspozycji. Ekspozycja może być: zawodowa, parazawodowa 
i środowiskowa. Różnią się one wielkością stężeń włókien, rozmiarami włókien, długością trwania narażenia, skutkami dla zdrowia i wielkością ryzyka wystąpienia nowotworów złośliwych. Narażenie zawodowe na pył może być przyczyną chorób takich jak:

- pylica azbestowa (azbestoza) – jest to śródmiąższowe zwłóknienie tkanki płucnej z obecnością ciałek lub włókien azbestowych. Ciężkość azbestozy zależy od kumulowanej dawki włókien azbestu i okresu jaki upłynął od pierwszego narażenia. Procesy zwłóknieniowe przebiegają bardzo wolno – objawy kliniczne pojawiają się najczęściej dopiero po 10 latach. Choroba ta przejawia się suchym, męczącym kaszlem, dusznością wysiłkową, bólami w klatce piersiowej oraz objawami nieżytu oskrzeli i rozedmy płuc.

- zmiany opłucnowe – występują już przy niewielkim narażeniu na włókna azbestowe. Mogą występować pod postacią blaszek, zgrubień i odczynów wysiękowych. Zgrubienia opłucnej towarzyszą zwykle procesom włóknienia sąsiadującej tkanki. Zmiany opłucnowe powodują ograniczenie funkcjonowania płuc, a także zwiększają ryzyko zachorowania na raka oskrzeli i międzybłoniaka opłucnej.

- rak płuc –  to najpowszechniejszy nowotwór wywołany przez azbest. Azbestowe zmiany nowotworowe mają tendecję do umiejscowienia się w dolnej części płuca, w przeciwieństwie do innych nowotworów, które w większości umiejscawiają się w górnej części płuca.  Ekspozycja na azbest powoduje powstawanie międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Choroba ta jest postępująca i prowadzi do śmierci.

Okres rozwoju może wynosić nawet 25 – 40 lat, a śmierć następuje po dwóch latach od wystąpienia objawów. Nowotwór rozwija się najczęściej u osób zawodowo narażonych na kontakt z azbestem, a także u osób mieszkających w okolicach kopalni i zakładów przetwórstwa azbestu. Najczęściej raka płuc wywołuje azbest amfibolowy. Ilość wykrywanych tego typu nowotworów zwiększa się o około 10% rocznie.

- międzybłoniak opłucnej – jest to rzadko występujący nowotwór złośliwy. Jest to choroba trudna do zdiagnozowania, charakteryzująca się wysoką śmiertelnością oraz krótką przeżywalnością wynoszącą około jednego roku od momentu wystąpienia najczęstszych objawów klinicznych w postaci trudności oddechowych, bólów w klatce piersiowej, kaszlu, wysięku w jamie opłucnej. Nowotwór ten występuje najczęściej u osób powyżej 65 roku życia. W Polsce z powodu międzybłoniaka opłucnej umiera rocznie około 120 osób.

W ekspozycji parazawodowej i środowiskowej na pył azbestu głównym skutkiem jest międzybłoniak opłucnej i wzrost ryzyka raka płuca.

3. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Regulacje prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku, są zamieszczone w aktach prawnych, które przedstawiono w załączniku nr 1.

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach do końca grudnia 2032 roku.

W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania

z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli

i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Podstawowe obowiązki organów samorządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono poniżej.

Obowiązki  gminy:

- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest),

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu,

- opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami zawierającymi azbest),

- prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów zawierających azbest, w stosunku do uboższych właścicieli obiektów. Częściowe lub całkowite zwalnianie z opłat – inicjowanie i organizowanie innych form pomocy dla mieszkańców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Obowiązki   właścicieli,  zarządców   lub   użytkowników nieruchomości:

- kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

- przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,

- sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub wójtowi gminy (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) oraz aktualizacja informacji o:

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone.

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu,

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca, w zależności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu, stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.

W rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, założono wykonanie inwentaryzacji oraz dokonanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest na 2004r.

Od tego też roku właściciele i zarządcy obiektów zobligowani są do przekazywania marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach, których wykorzystanie zakończono.

Przepisy w sposób bezpośredni nie precyzują, kto może być wykonawcą prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, biorąc jednak pod uwagę obowiązki jakie postawiono przed wykonawcą, wnioskować należy, że tego typu prace powinna wykonywać wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników i środowiska przez narażeniem na działanie azbestu.

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Przewidują one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi.

Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Charakterystyka gminy Skarżysko Kościelne

Gmina Skarżysko Kościelne położona jest w województwie świętokrzyskim w powiecie skarżyskim. Graniczy z gminami:

- województwa mazowieckiego: gminami Mirów i Szydłowiec (powiat szydłowiecki),

- województwa świętokrzyskiego: Skarżysko-Kamienna (powiat skarżyski), oraz gminami Wąchock i Mirzec (powiat starachowicki).

Gminę tworzą miejscowości: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Lipowe Pole Skarbowe, Lipowe Pole Plebańskie, Świerczek, Majków, Michałów i Kierz Niedźwiedzi.

Powierzchnia gminy wynosi 53 km² i zamieszkuje ją 6151 osób (stan na koniec 2010r.), co daje 115 osób na km².

Gmina leży na granicy dwóch regionów klimatycznych: Małopolskiego i Mazowieckiego, jego elementy charakterystyczne są dla strefy pośredniej, gdzie ściera się wpływ klimatu wyżynnego i nizinnego. Średnia temperatura roczna, wynosi 6,8°C jest zbliżona do średniej krajowej. Najcieplejsze miesiące roku to: czerwiec – sierpień, najchłodniejsze styczeń i luty. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 650 mm, z maksimum w lipcu (ok. 90 mm) i minimum w lutym (ok. 30 mm). Wiatry - przeważa cyrkulacja zachodnia i południowo-zachodnia. Powietrze atmosferyczne posiada stosunkowo niski poziom zanieczyszczeń, emitując 1,2 % zanieczyszczeń całego województwa.

Rejon Skarżyska Kościelnego, należy do Przedgórza Iłżeckiego. Jest to teren dość nisko położony w stosunku do otaczających go wysoczyzn o średniej wysokości w granicach 230-240 m n.p.m. z kulminacją na Grzybowej Górze (254 m n.p.m.). W obniżeniach skał podłoża zalegają piaski i gliny, występują tu również pagórki żwirowe.

Na terenie gminy Skarżysko Kościelne lasy zajmują powierzchnię 2387 ha (wg GUS, stan na 31.12.2010r.) w tym prywatne zajmują ok. 333,4 ha. Lasy państwowe należą do nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna: obręb - Skarżysko Kamienna (leśnictwo Skarżysko Kościelne) i obręb Szydłowiec (leśnictwo Kierz Niedźwiedzi). Największe obszary lasów znajdują się w sołectwach: Majków, Michałów i Kierz Niedźwiedzi. Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym w obu obrębach jest sosna.

Demografia

Obszar gminy zamieszkuje 6151 osób (wg stanu na 31.12.2010r.), w tym 3136 kobiet. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi około 115 osób na 1 km2.

Ludność gminy Skarżysko Kościelne w latach 2006-2010:

| Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców ogółem | 6 190 | 6 204 | 6 188 | 6 171 | 6 151 |
| Mężczyźni | 3 036 | 3 037 | 3 036 | 3 025 | 3 015 |
| Kobiety | 3 154 | 3 167 | 3 152 | 3 146 | 3 136 |

*wg danych GUS

Z analizy danych statystycznych dotyczących liczby mieszkańców w latach 2007-2009 wynika, że w gminie Skarżysko Kościelne następuje spadek liczby ludności.

Sytuacja społeczna

Instytucje sfery społecznej działające na terenie gminy zapewniają świadczenie usług dla ludności w podstawowym zakresie. Większość instytucji społecznych zlokalizowana jest we wsi gminnej – Skarżysko Kościelne. Ze specjalistycznych usług medycznych, szkół średnich itp. mieszkańcy mogą korzystać w pobliskich miastach.

Mieszkalnictwo

Jakość i komfort mieszań na terenie gminy systematycznie się poprawia, wzrasta liczba mieszkań i ich standard.

Liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Skarżysko Kościelne:

| 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań | Powierzchnia | Liczba mieszkań | Powierzchnia | Liczba mieszkań | Powierzchnia |
| 1961 | 145 170 | 1 967 | 145 941 | 1 979 | 147 745 |

*wg danych GUS

# Wg danych GUS wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych kształtują się następująco:

| Przeciętna | Gmina Skarżysko Kościelne | Powiat Skarżyski | Województwo Świętokrzyskie |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba izb w 1 mieszkaniu | 3,91 | 3,48 | 3,66 |
| Osób w 1 mieszkaniu | 3,11 | 2,63 | 3,00 |
| Osób na 1 izbę | 0,79 | 0,76 | 0,82 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkania (m2) | 74,66 | 61,78 | 71,65 |
| Powierzchnia użytkowa na 1 osobę (m2) | 24,02 | 23,45 | 23,86 |

# *wg danych GUS, stan na 31.12.2010r.

Sytuacja gospodarcza

W gminie Skarżysko Kościelne funkcjonują zakłady rzemieślnicze i produkcyjne związane z branżą budowlaną i rolno-spożywczą. Dużą szansę na podniesienie poziomu gospodarczego regionu upatruje się w rozwoju drobnej przedsiębiorczości handlowo-usługowej oraz agroturystyki. Piękne lasy, część Puszczy Świętokrzyskiej leżąca w Obszarze Chronionego Krajobrazu, Rzeka Kamienna, niedalekie zbiorniki wodne Rejów, Mostki, to doskonałe miejsca na wypoczynek.

Rolnictwo

Na obszarze gminy Skarżysko Kościelne dominują gleby o niskiej wartości produkcyjnej. Zdecydowana większość należy do klasy bonitacyjnej od V do VI, wymagające wapnowania, nawożenia organicznego o niskiej zasobności w składniki pokarmowe, głównie są to kompleksy żytnie słabe i najsłabsze (żytnio-łubinowe). Główne uprawy: żyto, ziemniaki, i rośliny polowe (saradela, łubin). Niekorzystne warunki klimatyczno - glebowe powodują, że gmina ma bardzo niski wskaźnik produkcji rolniczej. Jedynym użytkownikiem ziemi jest sektor indywidualny, którego produkcja przeznaczona jest dla potrzeb własnych oraz częściowo zbywana. W Gminie nie ma produkcji towarowej, gospodarstwa uprawiają wyłącznie na potrzeby własne, nie prowadzi się upraw przemysłowych ani produkcji sadowniczej. Brak jest dużych gospodarstw hodowlanych o charakterze specjalistycznym. W uprawach polowych przeważają zboża oraz ziemniaki.

Obszar gruntów rolnych gminy wynosi 1839 ha, co stanowi 35 % powierzchni ogólnej gminy i w większości jest własnością rolników indywidualnych.

Działalność pozarolnicza

W 2010 roku na terenie gminy działały 363 podmioty gospodarcze (bez prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), z czego około 96% reprezentuje sektor prywatny (348 podmiotów).

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w gminie Skarżysko Kościelne w 2010 r. według sekcji:

| Sektor gospodarki | Liczba podmiotów gospodarczych |
| --- | --- |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 8 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 36 |
| Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 2 |
| Budownictwo | 57 |
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 143 |
| Transport i gospodarka magazynowa | 24 |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 6 |
| Informacja i komunikacja | 5 |
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 5 |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 16 |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 10 |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 5 |
| Edukacja | 10 |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 5 |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 6 |
| Pozostała działalność usługowa | 25 |
| OGÓŁEM | 363 |

*GUS – Bank Danych Regionalnych : dane roczne za 2010 r.

Środowisko przyrodnicze

Na terenie gminy Skarżysko Kościelne znajdują się następujące obszary objęte ochroną:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Obszar ten posiada silnie zróżnicowaną i bogatą roślinność. Związane jest to z dużym urozmaiceniem podłoża skalnego, rzeźby, gleb, a także działalnością ludzką,

- rezerwat archeologiczny „Rydno”, wpisany do Rejestru Archeologicznego. Rezerwat ten został utworzony w 1986 r. na terenach doliny Kamiennej od Łyżew (pod Skarżyskiem-Kamienną) do Wąchocka.

Na tym obszarze w wyniku badań terenowych stwierdzono ślady obozowisk łowców jeleni kultury magdaleńskiej (około 15000-10000 lat p.n.e.) z pracowniami narzędzi kamiennych oraz z miejscami pozyskiwania i produkcji hematytu jako barwnika rytualnego - udokumentowane są paleolityczne kopalnie czerwonych barwników hematytowych,

- obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty - Lasy Skarżyskie PLH260011. Charakterystyczne cechy ukształtowania terenu obszaru to wzgórza i pagórki poprzecinane dolinami strumieni oraz rozległe powierzchnie terenu równinnego i falistego.

- Przeważają utwory geologiczne pochodzenia polodowcowego, zalegające na podłożu piaskowca. Obszar zdominowany jest przez lasy (głównie wyżynny jodłowy bór mieszany, uważany za zbiorowisko endemiczne Polski, oraz żyzna buczyna karpacka stanowiąca ostoję dla wielu gatunków górskich). Lasy Skarżyskie to miejsce występowania wielu gatunków wymienionych w Dyrektywach Europejskich oraz „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” czyli objętych ochroną gatunkową,

- pomniki przyrody.

5. Ilość i stan wyrobów zawierający azbest na terenie Gminy Skarżysko Kościelne

Na terenie Gminy Skarżysko Kościelne dokonano inwentaryzacji (ankiety) wyrobów zawierających azbest. Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgłoszonych do Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przez właścicieli i zarządców nieruchomości, określono ilości oraz miejsca występowania takich wyrobów na terenie gminy.

Ilość azbestu na terenie Gminy Skarżysko Kościelne (stan na 31.12.2010r.):

| Ilość płyt falistych azbestowo-cementowych [m²] |
| --- |
| budynek mieszkalny | zabudowania gospodarcze | razem |
| 115 540 | 116 833 | 232 373 |

Przyjęto średnią wagę 1 m² płyty azbestowo cementowej – 11 kg.

Znając ilość płyt azbestowych oraz ciężar 1 płyty można obliczyć szacunkową wagę wyrobów azbestowo-cementowych na terenie gminy.

232 373 × 11 kg = 2 556 Mg

Łącznie na terenie gminy Skarżysko Kościelne znajduje się około 2 556 Mg płyt azbestowo-cementowych.

W celu zakwalifikowania wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności działań naprawczych,  wykonano ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Do grupy I (wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) zakwalifikowano 0,7% pokryć dachowych, co stanowi około 18 Mg, które muszą być usunięte w pierwszej kolejności.

6. Finansowe aspekty realizacji programu

Głównym źródłem finansowania unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych są środki własne Gminy, dotacje i fundusze ochrony środowiska. Innym sposobem finansowania inwestycji są źródła obce.

Dotacje i kredyty krajowe

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) określa zasady funkcjonowania narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być przeznaczone m.in. na wspomaganie działalności w zakresie:

- dofinansowywania inwestycji ekologicznych realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych,

- badań, upowszechniania ich wyników, a także postępu technicznego 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- zapobiegania lub usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego,

- innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalonych w planach działalności wojewódzkich funduszy, w tym na programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, programy ochrony przed hałasem, plany gospodarki odpadami, plany działań krótkoterminowych,
a także na realizację powyższych planów i programów.

Fundusze Unii Europejskiej

Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) jest to dokument określający system wykorzystania oraz wdrażania funduszy unijnych:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- Europejskiego Funduszu Społecznego,

- Funduszu Spójności.

Cele Narodowej Strategii Spójności będą realizowane za pomocą Programów Operacyjnych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych:

a) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,

b) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

c) Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

d) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,

e) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

f) Program Operacyjny Pomoc Techniczna,

g) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – każde z szesnastu województw w latach 2007-2013 będzie realizowało własny program operacyjny, finansowany przez Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie ze wsparciem finansowym ze środków publicznych – budżetu gminy. Sposób dofinansowania będzie dostosowany corocznie do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Dofinansowanie odbywać się będzie między innymi ze środków:

- Budżetu Gminy,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Środków RPO,

- Środków z fundacji i funduszy wspierających działania z zakresu usuwania azbestu.

Przewiduje się, iż środki budżetu Gminy Skarżysko Kościelne, pochodzące z wpływów 
z tytułu opłat i kar za oddziaływanie na środowisko i wprowadzanie w nim zmian, będą przeznaczane m.in. na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest, przez właścicieli budynków zlokalizowanych w gminie Skarżysko Kościelne.

Wysokość udziału finansowego Gminy zależna będzie od możliwości finansowych w danym roku budżetowym oraz ilości składanych wniosków. Szczegółowe warunki

i procedury pomocy finansowej dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zostaną określone w „Regulaminie określającym tryb postępowania o udzielanie dofinansowania na likwidację wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach na terenie Gminy Skarżysko Kościelne”. Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Skarżyska Kościelnego w sprawie udzielania pomocy finansowej na usuwanie pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest z budynków osób fizycznych.

Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto następujące jednostkowe koszty wykonania w/w usług:

### Średni koszt demontażu 1 m2 płyty azbestowo-cementowej – 8 zł

### Średni koszt opakowania i transportu  - 5 zł/Mg/km

Średni koszt składowania płyt – 300 zł/Mg

Do obliczeń przyjęto, że odpady azbestowe będą składowane na składowisku w miejscowości Dobrów gmina Tuczępy. Odległość tego składowiska od gminy Skarżysko Kościelne wynosi około 80 km.

Przy powyższych założeniach koszt demontażu, transportu i składowania 1m2 płyty azbestowo-cementowej wyniesie około 25 zł.

Na terenie gminy Skarżysko Kościelne znajduje się około 232 373 m² płyt azbestowych. Realizacja całego procesu usuwania azbestu potrwa do końca 2032 roku, więc średniorocznie powinno zostać usunięte około 11 tys. m² płyt azbestowych. W latach 2012-2015 przewiduje się usunięcie około 50 tys. m² azbestu znajdującego się na budynkach i budowlach.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowy programu:

Harmonogram rzeczowy na lata 2012-2032

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz Regulaminu określającego tryb postępowania o udzielanie dofinansowania na likwidację wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach na terenie Gminy Skarżysko Kościelne | 2012 |
| 2. | Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami, którzy zgłosili posiadanie wyrobów zawierających azbest, informacja na temat zarejestrowanych firm zajmujących się zdejmowaniem eternitu | 2012 |
| 3. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest | 2012 - 2032 |
| 4. | Realizacja „Programu…” | 2012 - 2032 |
| 5. | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest | 2012 - 2032 |
| 6. | Monitoring i ocena realizacji „Programu...” w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Skarżysko Kościelne | 2012 - 2032 |

Ze względu na dość dużą skalę występowania wyrobów azbestowych na terenie gminy, władze samorządowe muszą podjąć starania o pozyskanie środków zewnętrznych oraz uwzględnić problem dofinansowania usuwania azbestu w corocznych budżetach Gminy -  by zgodnie z „Krajowym programem usuwania azbestu…” do 31 grudnia 2032 r. całkowicie usunąć azbest z terenu gminy Skarżysko Kościelne.

O kolejności usuwania wyrobów azbestowych powinny decydować wyniki oceny stanu technicznego pokrycia dachowego.

Zakłada się, że właściciele nieruchomości uzyskają od Urzędu Gminy dofinansowanie 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją płyt azbestowo-cementowych znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

W gminie Skarżysko Kościelne na budynkach mieszkalnych i gospodarczych znajduje się ok. 228 323m2  płyt azbestowo-cementowych. Ogólny koszt usunięcia azbestu z budynków mieszkalnych w latach 2014-2032 wyniesie:

228 323m2 x 25 zł/m2 = 5 708 075 zł

co rocznie daje kwotę ok. 300 000 tys. zł.

Właściciel nieruchomości pokryje tylko koszty związane z zamontowaniem nowego pokrycia dachowego.

Sfinalizowanie zadania nastąpi po skompletowaniu odpowiednich dokumentów wymienianych w „Regulaminie określającym tryb postępowania o udzielanie dofinansowania na likwidację wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach na terenie Gminy Skarżysko Kościelne”.

Należy podkreślić, że podmioty prowadzące roboty demontażowe, transport i utylizację odpadów zawierających azbest, zgodnie z przepisami prawa, powinny posiadać odpowiednie pozwolenia. Firma zajmująca się usuwaniem azbestu na terenie gminy Skarżysko Kościelne zostanie wyłoniona na drodze przetargu.

Wykaz firm posiadających decyzję w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest powstającymi w wyniku przeprowadzanych prac remontowo – budowlanym na terenie powiatu skarżyskiego znajduje się w załączniku nr 2.

7. Podsumowanie

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i  technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powierza.

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie 
i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat 
i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zaproponowana przez Gminę forma dofinansowania dla właścicieli obiektów i urządzeń zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy, spełnienie wszystkich wymogów formalnych dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy usuwaniu azbestu. Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją 
i usuwaniem azbestu. Przewidujemy, że w następnych latach Gmina będzie otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z naszego otoczenia, co jest celem programu.

Załącznik Nr 1

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
 regulujących postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

USTAWY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.)

2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 19sierpnia 2011r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z póź. zm.)

ROZPORZĄDZENIA:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów

i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666, z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie  substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o  działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896)

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie  leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów  zawierających azbest (Dz. U. Nr 185, poz. 1920, z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. Nr 13, poz. 109)

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. r. w sprawie  badań

i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  (Dz. U. Nr 33, poz. 166, z późn. zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie  wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem  (Dz. U. Nr 201, poz.1674)

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada  2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników  szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób  nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz.1595)

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 października 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania  i  oczyszczania  instalacji  lub  urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr r. Nr 200, poz. 1235)

11.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  2  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania 
 i  usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)

12.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki  i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy  zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających  azbest  oraz  programu  szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie  katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie  wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673)

15. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  08 grudnia 2010 r.  w  sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do  sporządzania  
i  przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 249, poz. 1674)

16. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  26  lipca  2002  r.  w  sprawie rodzajów instalacji mogącychpowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055)

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009  r. w  sprawie  sposobu przedkładania  wojewodzie  informacji  o  rodzaju,  ilości  i miejscach występowania substancji  stwarzających  szczególne  zagrożenie  dla  środowiska  (Dz.  U.  Nr  124, poz. 1033)

18.  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  26 stycznia 2010  r.  w  sprawie  wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87)

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858)

20.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań  dotyczących  lokalizacji,  budowy,  eksploatacji  i  zamknięcia,  jakim  powinny odpowiadać  poszczególne  typy  składowisk  odpadów  (Dz.  U.  Nr  61,  poz.  549  oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 320)

21. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  28 grudnia 2011  r.  w  sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. Nr 298, poz. 1771)

22.  Oświadczenie Rządowe  z  dnia  16 stycznia  2009  r. w  sprawie wejścia w  życie  zmian  do załączników  A  i  B  Umowy  europejskiej  dotyczącej  międzynarodowego  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

23. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002  r. w  sprawie dziennika budowy, montażu  i rozbiórki,  tablicy  informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia (Dz.  U.  Nr  108,  poz.  953, z późn. zm.)

24. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  grudnia  2002  r.  w  sprawie  zakresu  
i  sposobu  stosowania  przepisów  o  przewozie  drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986)

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów ADR (Dz. U. Nr 0, poz. 192,)

26. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

27.  Rozporządzenie Ministra  Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z  dnia  29 maja 2012  r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców pojazdów  przewożących  towary  niebezpieczne (Dz. U. Nr 0, poz. 619)

DYREKTYWY

1. Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,  wykonawczych  i  administracyjnych  odnoszących  się  do  klasyfikacji, pakowania  i  etykietowania  substancji  niebezpiecznych (Dz. Urz.  WE  L  196  z 16.08.1967, str. 1; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 27)

2. Dyrektywa Rady  76/769/EWG  z  dnia  27  lipca  1976  r. w  sprawie  zbliżenia  przepisów ustawowych,  wykonawczych  i  administracyjnych  Państw  Członkowskich odnoszących się  do  ograniczeń  we  wprowadzaniu  do obrotu i stosowaniu niektórych substancji  i preparatów niebezpiecznych  (Dz. Urz. WE L 262  z 27.09.1976,  str. 201,  z późn.  zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3, str. 317)

Zmieniające dyrektywę Rady 76/769:

-  Dyrektywa Komisji 1999/77/WE z dnia 26 lipca 1999 r. dostosowująca po raz szósty do  postępu  technicznego  załącznik  I  do  dyrektywy  Rady  76/769/EWG  w  sprawie zbliżenia  przepisów  ustawowych,  wykonawczych  i  administracyjnych  Państw Członkowskich  odnoszących  się  do  ograniczeń  we  wprowadzaniu  do  obrotu  o stosowaniu niektórych substancji  i preparatów niebezpiecznych (azbest) (Dz. Urz. WE  L  207  z  6.08.1999,  s.  18,  Dz. Urz. WE  Polskie  wydanie  specjalne,  rozdz.  13, t. 24, str. 193)

-  Dyrektywa Rady 83/478/EWG  z dnia 19 września 1983  r.  zmieniająca po  raz piąty dyrektywę 76/769/EWG w  sprawie  zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych  i  administracyjnych  Państw  Członkowskich  odnoszących  się  do  ograniczeń  we  wprowadzaniu  do  obrotu

i  stosowaniu  niektórych  substancji  i  preparatów niebezpiecznych  (azbest)  (Dz. Urz.  WE  L  263  z  24.09.1983,  str.  33;  Dz. Urz.  WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 7, str. 118)

-  Dyrektywa Rady 85/610/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniająca po raz siódmy (azbest)  dyrektywę  76/769/EWG  w  sprawie  zbliżenia  przepisów  ustawowych, wykonawczych  i  administracyjnych  Państw  Członkowskich  odnoszących  się  do ograniczeń  we  wprowadzaniu  do  obrotu  i  stosowaniu  niektórych  substancji  i preparatów niebezpiecznych  (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1985, str. 1; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 86)

-  Dyrektywa Komisji 91/659/EWG z dnia 3 grudnia 1991 r. dostosowująca do postępu załącznik  I  do  dyrektywy  Rady  76/769/EWG  w  sprawie  zbliżenia  przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych  Państw  Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych  (azbest)  (Dz. Urz. WE L 363  z 31.12.1991, str. 36; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 13)

3.  Dyrektywa  Rady  83/477/EWG  z  dnia  19  września  1983  r.  w  sprawie  ochrony pracowników przed  ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz. Urz. WE 263 z 29.09.1983, str. 25, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 264) Zmieniające dyrektywę Rady 83/477:

-  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  i Rady 2003/18/WE z dnia 27 marca 2003 r. zmieniająca  dyrektywę  Rady  83/477/EWG  w  sprawie  ochrony  pracowników  przed ryzykiem  związanym  z  narażeniem  na  działanie azbestu w miejscu  pracy  (Dz. Urz. WE L 97, z 15.04.2003, str. 48; ; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 312)

-  Dyrektywa  Rady  91/382/EWG  z  dnia  25  czerwca  1991  r.  zmieniająca  dyrektywę 83/477/EWG  w  sprawie  ochrony  pracowników  przed  ryzykiem  związanym  z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz. Urz. WE 206 z 29.07.1991, str. 16; ; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 415)

-  Dyrektywa  Rady  98/24/WE  z  dnia  7  kwietnia  1998  r. w  sprawie  ochrony  zdrowia  i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych przy pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz. Urz. WE L 131 z 5.05.1998, str. 11, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 279)

4.  Dyrektywa  Rady  87/217/EWG  z  dnia  19  marca  1987  r.  w  sprawie  ograniczenia zanieczyszczenia  środowiska  azbestem  i  zapobiegania  temu  zanieczyszczeniu  (Dz. Urz. WE  L  85  z  28.03.1987,  str.  40,  z  późn.  zm.; Dz. Urz. WE  Polskie wydanie  specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 269)

5.  Dyrektywa  Rady  89/391/EWG  z  dnia  12  czerwca  1989  r.  w  sprawie  wprowadzenia środków  w  celu  poprawy  bezpieczeństwa  i  zdrowia  pracowników  w  miejscu  pracy (Dz. Urz. WE  L  183  z  29.06.1989,  str.  1,  z  późn.  zm.;  Dz. Urz. WE  Polskie  wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 349)

6.  Dyrektywa Rady  94/33/WE  z  dnia  22  czerwca  1994  r. w  sprawie  ochrony  pracy  osób młodych  (Dz. Urz. WE  L  216  z  20.08.1994,  str. 12,  z  późn.  zm.;  Dz. Urz. WE  Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 213)

7.  Dyrektywa  2004/37/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  ochrony pracowników  przed  zagrożeniem  dotyczącym  narażenia  na  działanie  czynników rakotwórczych  lub  mutagennych  podczas  pracy  (szósta  dyrektywa  szczegółowa  w  rozumieniu  art.  16  ust.  1  dyrektywy  Rady  89/391/EWG)  (Dz. Urz.  WE  L  158  z 30.04.2004, str. 50; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35)

8.  Dyrektywa  Rady  1999/31/WE  z  dnia  26  kwietnia  1999  r.  w  sprawie  składowania odpadów  (Dz. Urz. WE  L  182  z  16.07.1999,  str.  1,  z  późn.  zm.; Dz. Urz. WE  Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228)

9.  Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria

i procedury przyjęcia  odpadów  na  składowiska,  na  podstawie  art.  16  i załącznika  II  do  dyrektywy 1999/31/WE (Dz. Urz. WE L 11 z 16.01.2003, str. 27, Dz. Urz. WE L 218 z 23.08.2007, str. 25; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314).

WYKAZ FIRM 
posiadających uprawnienia w zakresie działań związanych z azbestem na terenie Powiatu Skarżyskiego –
(wg danych Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej)

| Lp. | Nazwa Firmy | Adres | Tel. | Decyzja | Odpady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COMAPCT S.A. Regon - brak | ul. Batorego 25 31 – 135 Kraków | 048 663-90-41 | OS.I.7647/49/01 | 17 0105* 17 0601* |
|  | NESCO – POLSKA Sp. z o. o Regon - 016232130. | ul. Kopernika 58 05 – 501 Piaseczno | 022 737-01-13 | OS.I.7653/1/01 | 17 0105* 16 0206* |
|  | PPHU ABBA EKOMED Regon - 870515006 | ul. Poznańska 152 82 – 100 Toruń | 056 651-44-25 | OS.I.7650/7/02 | 17 0601* 17 0605* |
|  | PRM – PROMET Sp. z o. o. Regon - 290005426 | ul. Silniczna 13 25 – 515 Kielce |  | OS.I.7647/PNI/2/02 | 17 0601* 17 0903* |
|  | Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO” Regon - 006057410 | ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12 22 – 400 Zamość | 084 627-30-13 | OS.I.7647/3/3/03 | 17 0106* 17 0601* 17 0605* |
|  | TERMOEKSPORT Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych Regon - brak | ul. Żurawia 24/7 00 – 515 Warszawa | 022 821-34-67 621-21-97 | OS.I.7647/3/4/03 | 17 0106* 17 0601* 17 0605* |
|  | PPH.P.H.U. GRAMA Piotr Grafowski Regon - 690304850 | Os. Gen. Maczka 17 37 – 100 Łańcut | 017 852-15-51 859-00-40 | OS.I.7647/3/6/03 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOCEX” Regon - 290861390 | ul. Chłodna 28 25 – 619 Kielce | 041 345-28-72 w. 24 | OS.I.7647/3/12/03/04 | 17 01 06 17 06 01 17 09 03 |
|  | PPHU „ DANMAR” Regon - 290002014 | ul. Jodłowa 33 26 – 110 Skarżysko – Kamienna | 041 251-24-57 | OS.I.7647/1/5/03 | Zał. z katalogu |
|  | PPHU EKO – SAM Świętokrzyski Regon - 292813171 | ul. Kościelna 7 26 – 115 Skarżysko Kościelne | brak | OS.I.7647/1/7/03 | Zał. z katalogu |
|  | EKOCHEM – EKOSERVICE Sp. z o. o. Regon – 472339431 | ul. Kościuszki 99 90 – 441 Łódź | 042 636-97-63 637-07-37 | OS.I.7648/1/8/03 | 10 1181* 16 0111* 16 0212* 17 0601* 17 0605* |
|  | „HANA” – Henryk Jóźwik Regon - 290169270 | ul. Grottgera 10 26 – 110 Skarżysko - Kamienna | 041 253-78-58 | OS.I.7647/1/5/04 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | CHEMPOLSp. z o. o. Regon - 291183354 Środowisko i Innowacje – prawny następca firmy j.w. | Dobrów 8 28 – 142 Tuczępy | 015 864-24-46 | OS.I.7647/3/1/04 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | RAGAR Firma Remontowo –Budowlana Regon - 356367578 | Os. 1000 Lecia 35/16 31 – 610 Kraków | 012 648-39-50 | OS.I.7647/3/2/2004 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. Regon - 850282196 | ul. Kwiatkowskiego 8 33 – 101 Tarnów | 014 633-06-82 637-27-30 | OS.I.7647/3/3/2004 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Przedsiębiorstwo ARNIKA Regon- 072814650 | ul. Mielnickiego 15 43 – 382 Bielsko - Biała | 033 818-29-34 818-29-35 | OS.I.7647/3/4/2004 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o. o. Regon - 015323881-00014 | ul. Graniczna 6 Reguły 05 – 816 Michałowice | 022 724-32-39 724-15-78 | OS.I.7647/3/5/2004 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | EKO – ROCK Sp. J. Regon - 351553224 | Chemików J-141, 32–600 Oświęcim Biuro ul. Wrocławska 53 30 – 011 Kraków | 012 633-18-55 w. 340 | OS.I.7647/3/6/2004 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | SINTAC POLSKA Sp. z o. o. Regon - 271852316 | ul. Armii Krajowej 86 05 – 075 Wesoła Warszawa | 022 812-62-54 812-76-27 | OS.I.7647/3/8/2004 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | ALGADER HOFMAN Sp. z o. o. Regon - 015460276 | ul. Wółczyńska 133 Bud. 11B 01 – 919 Warszawa | 022 864-94-97 864-94-99 | OS.I.7647/3/10/2004 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Firma Handlowo – Usługowa Marek Borowiec Regon 290793010 | Ul. Kopernika 146 26 – 110 Skarżysko-Kamienna | 041 608-55-48-71 | OS.I.7647/1/3/05 | 16 02 12* 17 06 01* 17 06 05* 17 09 03* 15 02 02* |
|  | PHU JUKO Jerzy Szczukocki Regon - 590296934 | ul. Zamurowa 8 97 – 300 Piotrków Trybunalski | 044 732-69-63 732-69-64 | OS.I.7647/3/1/ 2005 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | HYDROGEO- TECHNIKA Sp. z o. o. Regon - 290526131 | ul. Ściegiennego 262 A 25 – 116 Kielce | 041 348-06-60 | OS.I.7647/3/3/ 2005 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe PRODUS Regon - 290355340 | ul. Żytnia 7 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski | 041 248-03-96 | OS.I.7647/3/2/ 2005 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | CONTEC Sp. z o. o. Regon – 140013735 | Ul. Otolińska 21/212 09 – 407 Płock | 024 366-22-33 | OS.I.7647/3/4 2005 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Zakład Remontowo – Budowlany AMBROŻY S.J. Regon - 017095600 | 03 – 982 Warszawa ul. Meissnera 1/3 lok.222 | 022 831-07-64 | OS.I.7647/3/6 2005 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | MECHATRONIK Sp. z o. o. Regon - 291094811 | 26 – 065 Piekoszów Górki Szczukowskie1 | 041 335-84-04 | OS.I.7647/3/ 10/2005 | 17 06 01* 17 06 05* 17 09 03* 15 02 02* |
|  | BIO – MED. Plus Regon - 292461996 | 25 – 564 Kielce Tatrzańska141 | 041 330-12-17 | OS.I.7647/3/ 11/2005 | 06 07 01* 06 13 04* 10 11 81* 10 13 09* 15 01 11* 15 02 02* 16 01 11* 17 06 01* 17 06 03* 17 06 05* 17 08 01* |
|  | R & M plettac Sp. z o. o. Regon - 250016326 | 63 – 500 Ostrzeszów ul. Kościuszki 19 | 062 587-01-00 | OS.I.7647/3/ 14/2005 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Transport i Metalurgia Sp. z o. o. Regon - 5905322381 | 97 – 500 Radomsko ul. Reymonta 62 | 044 685-41-35 | OS.I.7647/3/ 15/2005 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | VIKAEKO Regon - 260028221 | 28 – 200 Staszów ul. Kolejowa 1 | Kom. 510128633 | OS.I.7647/3/ 16/2005 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | PPH EKO – MIX Regon - 932909625 | Ul. Grabiszyńska 163 50 – 950 Wrocław | 071 332-41-61 | OS.I.7647/3/ 18/2005 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | PWNS ALMAX Sp. z o. o. Regon - 932909625 | Ul. Wrocławska 3 26 – 600 Radom | 048 362-88-42 | OS.I.7647/3/ 18/2005 | 17 06 01* 17 06 05* 17 01 06* |
|  | Firma Remontowo-Budowlana „UTIL” Stanisław Zasłona Regon: 357516572 | ul. Dolna 8 Ryczówek 32-310 Klucze | 081 534-31-15 | OS.I.7647/3/19/05 21.10.2005 r. do 12.09.2015 r. | 17 06 01* 17 0605* 15 02 02* |
|  | „KAN-POL” P.P.H.U Iwona Łosiewicz Regon: 432643462 | ul. Storczykowa 30 20-143 Lublin | 032 642-03-11 | OS.I.7647/3/20/05 21.10.2005 r. do 31.08.2015 r. | 17 06 01* 17 0605* |
|  | POLONICA Sp. z o.o. Producent Pokryć Dachowych Regon: 260033080 | ul. 1 Maja 191 25-655 Kielce | 041 345-56-40 | OS.I.7647/3/20/05 9.10.2005 r. do 10.10.2015 | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | ARBUD Zbigniew Rucki Regon: 531051510 | Aleja Jana Pawła II 38D/13 47-220 Kędzierzyn-Koźle | 040 472-37-35 | OS.I.7647/3/8/05 22.11.2005 r. | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych „WOD-BUD” Sp. z o.o. Regon: 008020605 | ul. Piłsudskiego 14 23-200 Kraśnik | 081 825-26-05 | OS.I.7647/3/22/05 1.12.2005 r. do 1.12.2015 r. | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EKO-SAM ŚWIĘTOKRZYSKI” D. Deredas, T. Jędras, S. Wierzbicka Regon: 292813171 | ul. Kościelna 7 26-115 Skarżysko Kościelne | brak | OS.I.7647/1/4/05 27.12.2005 r. | 17 06 01* 17 06 03* 17 06 05* |
|  | OPTIMA S.C. Lipa Zbigniew, Mitoraj Włodzimierz, Płeszka Cezary Regon 2928788242 | ul. Jana Samsonowicza 18 G 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Jaśminowa 33 | 606210656 | OS.I.7647/3/23/05/06 7.02.2006 r. do 8.12.2015 r. | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | H.P.U. JUKAM Regon 498265434 | ul.Jagiellońska95 34 – 450 Krościenko n/D | 608679487 | OS.I.7647/3/24/05/06 16.01.2006 r. do 21.12.2015 r. | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | OPTIMA S.C. Lipa Zbigniew, Mitoraj Włodzimierz, Płeszka Cezary ( REGON 29878242 ) | ul. Samsonowicza 18G, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski | 606210656 | OS.I. 7647/3/23/05/06 do 08.12.2015 roku . | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | ALBEKO Sieger Sp. J. (REGON 911337131 ) | 87-510 Kotowy, gm. Skwilno | 054 280-02-87 | OS.I. 7647/3/1/06 08.12.2015 roku | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Firma ENERGIE Sp. z o. o. ( REGON 356763110 ) | Os. Na Stoku 11/30, 31 – 702 Kraków | 012 281-35-83 | OS.I. 7647/3/3/06 do 06.03.2016 roku . | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Zakład Budowlano Usługowo– Handlowy, Jerzy Michalski ( REGON 670077386 ) | ul. Skłodowskiej 17 A m 10 , 26 – 600 Radom | 048 363-01-27 | OS.I. 7647/3/5/06 do 15.03.2016 roku . | 17 06 01* 17 06 03* 17 06 05* |
|  | Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych (REGON 357060570 ) | 31 – 752 Kraków ul. Mrozowa 9A | 012 684-21-57 | OS.I. 7647/3/4/06 do 17.03.2016 roku . | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Firma Spe-Bau Sp. z o. o. Specjalistyczne prace budowlane (REGON 932885511) | 53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 163 | 071 361-46-12 | OS.I. 7647/3/2/06 do 06.03.2016 roku | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Firma Handlowo Usługowa PROJEKT – BUD (REGON 591015630 ) | ul. Podwale 17, 00 – 252 Warszawa | 044 725-21-74 | OS.I. 7647/3/6/06 do 18.04.2016 roku | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Spółka z o. o. P. P. U. „ TEMIPOL” ( REGON 278259165 ) | 40 – 155 Katowice ul. Konduktorska 42 | 032 258-90-04 | OS.I. 7647/3/8/06 do 04.05.2016 roku | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | „AUTO-ZŁOM” Bogusław Paź ( REGON 830346279 ) | Przewłoka 46, 26 – 670 Łoniów | 509512931 | OS.I. 7647/3/13/06 do 02.10.2016 roku | 17 06 01* 17 06 05* 17 01 06* |
|  | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZACH-UTYL” ( REGON 260114280 ) | Górki Szczukowskie 1 , 26 – 065 Piekoszów Zmiana adresu ul. Batalionów Chłopskich 71 25 – 671 Kielce | 607043069 041/345-17-83 041/331-71-10 fax 041/345-17-83 | OS.I. 7647/3/14/06 do 17.10.2016 roku zmiana OS.I.7647/3/5/07 z 12.12.2007 r. | 17 06 01* 17 06 05* 17 09 03* 15 02 02* |
|  | P.P.H.U.”BOREX” Przemysław Borówka (REGON 290758539 ) | ul. Kazimierza Jeżewskiego 9 28 – 300 Jędrzejów | 041/ 386-53-72 | OS.I. 7647/3/15/06/07 do 07.12.2016 roku | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | „GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel Rogut ( REGON 470672310 ) | 90 – 553 Łódź , ul. Kopernika 56/60 | 501028153 | OS.I. 7647/3/16/06/07 do 21.12.2016 roku | 17 01 06* 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo - Produkcyjne „EURO-GAZ” Sp. J. ( REGON 290850943 ) | 26 – 052 Sitkówka – Nowiny, Zgórsko 31a |  | OS.I.7647/3/4/07 | 17 01 06* 17 06 01* 17 06 05* |
|  | P.H.U.R. „DACH-REM” Stando Szymon, (Regon: 292598689). | ul. Placowa 11, 26 – 130 Suchedniów | 041/254-31-25 kom. 603701715 | OS.I.7647/1/4/07 do 22.05.2017 | 15 02 02* 17 06 01* 17 06 03* 17 06 05* 17 09 03* |
|  | Zaklad Remontowo Budowlany (Regon: 290155261) | ul. Sienkiewicza 19 26 – 110 Skarżysko– Kamienna | 041/253-14-40 kom. 603773089 | OS.I.7647/1/8/07 | 15 02 02* 17 06 01* 17 06 03* 17 06 05* 17 09 03* |
|  | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ol-Kras Piotr Kraska (Regon: 260054193) | Lipowe Pole Plebańskie 41, 26 – 115 Skarżysko Kościelne | kom. 607301757 | OS.I.7647/1/6/07 | 15 02 02* 17 06 01* 17 06 03* 17 06 05* 17 09 03* |
|  | F.U. „TOMBUD” Tomasz Grzybowski (Regon: 291083210) | ul. Rejowska 45/48, 26 – 110 Skarżysko– Kamienna | 041/251-24-26 | OS.I.7647/1/3/08 z dnia 05.05.08 | 15 02 02* 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Niziołek (Regon: 260089056) | Lipowe Pole 60, 26-115 Skarżysko Kościelne | O41/251-06-44 | OS.I.7647/1/6/08 08.07.2008 r. | 17 06 01* 17 06 05* |
|  | F.U. „FREEDOM” Hubert Olejarz (Regon: 291172528) | Świeczek 23 26-115 Skarżysko Kościelne | 041/251-02-13 | OS.I.7647/1/8/08 13.12.2008 r. | 15 02 02* 17 06 01* 17 06 05* |
|  | Eko-System Regionalna Logistyka Surowcami Wtórnymi Tomasz Pochwała (Regon: 292453695) | Ul. Matejki 2 26-110 Skarżysko-Kamienna | 663355313 | OS.I.7647/1/2/09 09.04.2009 r. | 15 02 02* 17 06 01* 17 06 05* |

Załącznik Nr 3

WYKAZ SKŁADOWISK PRZYJMUJĄCYCH ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST (źródło: baza danych Ministerstwa Gospodarki )

| Województwo | Gmina | Miejscowość |
| --- | --- | --- |
| dolnośląskie | Wałbrzych | Wałbrzych |
| dolnośląskie | Oława | Godzikowice |
| świętokrzyskie | Tuczępy | Dobrów |
| lubelskie | Poniatowa | Poniatowa Wieś |
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | Chróścik |
| małopolskie | Bolesław | Ujków Stary |
| małopolskie | Tarnów | Tarnów |
| mazowieckie | Sierpc | Rachocin |
| podkarpackie | Radymno | Młyny |
| podkarpackie | Pysznica | Pysznica |
| śląskie | Knurów | Knurów |
| śląskie | Świętochłowice | Świętochłowice |
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza |
| zachodniopomorskie | Sianów | Sianów |
| warmińsko-mazurskie | Zalewo | Półwieś |
| wielkopolskie | Trzemeszno | Pasieka |
| wielkopolskie | Konin | Konin |
| zachodniopomorskie | Myślibórz | Dalsze |
| zachodniopomorskie | Marianowo | Marianowo |
| lubelskie | Kraśnik | Kraśnik |
| kujawsko-pomorskie | Pruszcz | Małociechowo |
| podlaskie | Miastkowo | Miastkowo |
| łódzkie | Radomsko | Jadwinówka |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek |
| dolnośląskie | Żukowice | Głogów |
| łódzkie | Kleszczów | Bagno-Lubień |
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza |
| pomorskie | Słupsk | Bierkowo |

W latach 2010–2032 planowana jest budowa 56 składowisk odpadów zawierających azbest lub kwater do składowania odpadów zawierających azbest. Pojemność składowisk, ich lokalizacja i ilość na danym terenie zależą od decyzji jednostek samorządu terytorialnego i powinny być uwzględnione w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. W kolejnych latach planowana jest budowa 4 składowisk odpadów (województwa: podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie) o łącznej pojemności kwater 89 240 m³.

Wykaz przygotowywanych składowisk odpadów zawierających azbest:

| Nazwa składowiska Lokalizacja | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem | Projektowana pojemność składowiska [m³] |
| --- | --- | --- |
| Kozodrza gm. Ostrów | Zakład Usług komunalnych w Ostrowie | 17 740 |
| Składowisko odpadów budowlanych zawierających azbest na terenie składowiska odpadów komunalnych w m. Korytki gm. Jedwabne | Komunalny Zakład Budżetowy ul. Mickiewicza 4, 18-400 Jedwabne | I etap - 20 000 II etap - 21 500 |
| Kwatera na odpady zawierające azbest | Zakład Utylizacji Sp. z o. o. w Gdańsku ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Szadółki | b.d. |
| Składowisko odpadów komunalnych Świętochłowice – teren po eksploatacji hałdy Huty „Florian” | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice | 30 000 |

*źródło: Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Warszawa, lipiec 2009

# Text boxes

Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”

Sporządzenie informacji dla Marszałka Województwa lub dla wójta, burmistrza/prezydenta miasta (aktualizowanej corocznie)

Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest

Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest

Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia zawierającego azbest

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest