SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(SST)

CPV-45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Dowieszenie oświetlenia drogowego w miejscowości  Skarżysko - Kościelne ul. Południowa

| Lokalizacja: | Skarżysko – Kościelne ul. Południowa 26 – 115 Skarżysko - Kościelne |
| --- | --- |
| INWESTOR: | GMINA SKARZYSKO - KOŚCIELNE ul. Kościelna 2A 26-115 Skarżysko - Kościelne |

OPRACOWAŁ:

Jarosław Kowalczyk

Upr. Bud. SWK/0103/POOE/14

listopad  2014 r.

- WSTĘP

  - Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową energetycznej linii oświetleniowej niskiego napięcia.

Szczegółowy zakres wykonania robót przedstawiono w przedmiarach robót i projekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

l.3.     Prace towarzyszące

- Wykonawca przewidzi koszty dopuszczeń do pracy na urządzeniach stanowiących własność RE Skarżysko,

l.3. Podstawowe definicje i terminologia

Elektroenergetyczna linia napowietrzna oświetleniowa - urządzenie napowietrzne, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów,  konstrukcji wsporczych i osprzętu.

Elektroenergetyczna linia kablowa – kabel wielożyłowy izolowany w układzie 3-fazowym, (1-fazowym) przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

Odległość pionowa - odległość pomiędzy rzutami pionowymi przedmiotów.

Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów.

Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana.

Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli.

Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

Przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Skrzyżowanie – miejsce na trasie linii kablowej, w której jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina się lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii lub urządzenia podziemnego.

Przepust kablowy – konstrukcja rurowa przeznaczona do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona bezpośrednio w gruncie.

Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami  wsporczymi

Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w środku rozpiętości przęsła,

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu.

Wysięgnik – element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.

Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające niezbędne elementy do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

Szafa oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo – sterowniczo – pomiarowe bezpośrednio zasilające linie oświetleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadania zaświadczenia o jakości lub atest, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Zastosowano materiały typu:

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja mocująca skrzynkę do słupa E | szt. | 2 |
| 2. | Ogranicznik przepięć typ BOP/R SE 30 0,5/5 | szt. | 2 |
| 3. | Oprawa LED 50 W II klasa ochronności o ciepłej barwie światła o regulowanym koncie nachylenia | szt | 24 |
| 4. | Bezpiecznik liniowy BZO - 03 z wkładką topikową 2 A | szt. | 24 |
| 5. | Przewód AsXSn-0,6/1kV 2x25mm2 RMC | m | 947 |
| 6. | Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x2,5mm2 | m | 96 |
| 7. | Rura inst.z PVC sztywna, średnia RS-47mm | m | 21 |
| 8. | Uchwyt odciągowy SO 118.425 | szt | 4 |
| 9. | Uchwyty przelotowe | szt. | 21 |
| 10. | Uchwyt U-2 pojedynczy | szt. | 21 |
| 11. | Uchwyt wysięgnika do słupów typu E | szt. | 48 |
| 12. | Wysięgniki rurowe (500 x 1000 mm) | szt | 24 |
| 13. | Zacisk odgałęźny SL 25.2 | szt | 24 |
| 14. | Złącze oświetlenia ulicznego ZLOU wg. rys. Nr E-2 | szt. | 1 |

2.2. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane przewody z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy atmosferyczne i chemiczne. Dla ww. inwestycji zastosowano samonośny przewód izolowany typu AsXSn 2 x 25 mm2.

2.3. Oprawy oświetleniowe

Do budowy linii oświetlenia ulicznego zastosowano oprawy LED 50 W  w II klasie ochronności o ciepłej barwie światła o regulowanym koncie nachylenia.

2.4. Wysięgniki

Wysięgniki rurowe  (500x1000 mm) jednoramienne ocynkowane ( 51 o kącie pochylenia 15o montowane pod przewodami .

2.5. Przewody zasilające

Przewody kabelkowe typu YDY 2x2,5 mm2 (750 V).

2.6. Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie opraw - bezpiecznikami liniowymi BZO-03 z wkładką topikową 2 A.

2.7. Złącze Oświetlenia ulicznego ZLOU

Zasilanie linii oświetlenia zaprojektowano z projektowanego ZLOU  zasilanego ze słupa linii napowietrznej ze stacji transformatorowej „Kościelne 5”

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, które nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz     w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST.

3.2. Sprzęt do wykonania linii oświetlenia ulicznego

Wykonawca przystępujący do realizacji inwestycji jw. powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu  (wg tabeli 1) gwarantujących właściwą jakość robót.

Tabela 1. Wykaz maszyn i sprzętu.

| Nazwa | a) |
| --- | --- |
| Zespół prądotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA | X |
| Żuraw samochodowy | X |
| Samochód specjalny z platformą i balkonem | X |
| Samochód dostawczy | X |

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i ST.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 
i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zawieszenie przewodów

Mocowanie przewodu do podbudowy słupowej wykonać poprzez zamontowanie  uchwytów końcowych typu SO-118.425 i  uchwytów przelotowych  typu SO-270.

Odległość przewodu linii napowietrznej od każdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku, przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym powinna co najmniej wynosić: dla linii do 1 kV - 1,00 m,

5.2. Ochrona odgromowa

Na słupach wskazanych w PB zabudować ograniczniki przepięć i podłączyć do istniejącego uziemienia wartość rezystancji R<5 ( (potwierdzić pomiarem).

5.3. Montaż opraw oświetleniowych

Przed zamontowaniem opraw na słupach należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.

Oprawy należy montować w sposób trwały, uniemożliwiający obrót oprawy.

Źródła światła do opraw należy założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw oświetleniowych na słupach.

Instalowane oprawy powinny być czyste.

5.4. Montaż wysięgników

Wysięgniki należy montować w sposób trwały, uniemożliwiający obrót wysięgnika wokół osi słupa, Przez mocowanie trwałe rozumie się skręcanie na śruby z podkładkami sprężystymi.

Oś wysięgnika oprawy powinna być ustawiona prostopadle do osi ulicy.

5.5. Montaż przewodów zasilających

Wciąganie przewodów w  wysięgnik należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte do zasilania opraw.

Przewody zasilające powinny być przyłączone do zacisków przyłączeniowych oprawy oraz do bezpiecznika liniowego – przewód L1. Przewód N przyłączyć do przewodu neutralnego linii nN za pomocą zacisku odgałęźnego SL.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu  zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót  z dokumentacją projektową , ST i PZJ.

Materiały posiadujące atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach mogą być przez inspektora nadzoru dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić  inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca, wpisem do dziennika budowy powiadamia nadzór o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu, Zakładu Energetycznego - założonej jakości tych robót.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem, do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Próby montażowe

- wizualne sprawdzenie stanu przewodów, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń,

- sprawdzenie ciągłości żył  przewodów,

-  pomiar rezystancji uziomów,

- pomiar rezystancji izolacji przewodów.

7. OBMIAR  ROBÓT

Obmiar  robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. Jednostką obmiarową dla linii elektroenergetycznej jest metr.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy przekazywaniu linii oświetleniowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

-      projektową dokumentację powykonawczą,

- protokoły z dokonanych pomiarów,

- ewentualną ocena robót wydaną przez  Rejon Energetyczny.

- Atesty i aprobaty techniczne na użyte materiały.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg umowy zawartej z Inwestorem.